## Slide 1: 项目2 柱平法 识图与钢筋计算

## Slide 2
01
识图原理
02
钢筋计算
CONTENTS
目录
03
钢筋实训绑扎

## Slide 3: 识图原理
柱平法制图规则原理
PART 01

## Slide 4
识图原理
1
列表注写方式示例

## Slide 5
柱编号
截面尺寸
纵筋配筋
箍筋配筋
柱类型 | 编号 | 序号
框架柱 | KZ | ××
框支柱 | KZZ | ××
梁上柱 | LZ | ××
②框支柱：用于转换层，如下部为框架结构，上部为剪力墙结构。
①框架柱：在框架结构中承受梁和板传来的荷载，并将荷载传给基础，是主要的竖向支撑结构。
③梁上柱：直接作用在梁上的柱构件
识图原理
1
柱编号

## Slide 6
柱编号
截面尺寸
纵筋配筋
箍筋配筋
1号框架柱，简称框柱1（KZ1）
识图原理
1

## Slide 7
柱编号
截面尺寸
纵筋配筋
箍筋配筋
矩形柱：
注写柱截面尺寸用b ×h（宽×高），单位为mm。
圆形柱：
注写柱直径尺寸用d 表示，单位为mm。
识图原理
1

## Slide 8
柱编号
截面尺寸
纵筋配筋
箍筋配筋
矩形柱
柱宽为700 mm，
高为600 mm
b1
b2
h1
h2
1
A
识图原理
1

## Slide 9
柱编号
截面尺寸
纵筋配筋
箍筋配筋
圆形柱
柱直径600 mm
识图原理
1

## Slide 10
柱编号
截面尺寸
纵筋配筋
箍筋配筋
注写全部纵筋：
用于柱纵筋直径都相同时。
角筋、b 边中部筋、h 边中部筋分别注写：
一般用于各边柱纵筋直径都不同时，对称配筋的矩形柱可仅注写一侧中部筋。
角筋：柱边线相交位置的纵筋。
b 边中部筋：b 边（横向）除角筋外位于中部的纵筋。
h 边中部筋：h 边（纵向）除角筋外位于中部的纵筋。
识图原理
1

## Slide 11
柱编号
截面尺寸
纵筋配筋
箍筋配筋
全部纵筋为18根直径25 mm的二级钢
注写全部纵筋
识图原理
1
废止

## Slide 12
柱编号
截面尺寸
纵筋配筋
箍筋配筋
角筋为4根直径25 mm的二级钢
角筋、b 边中部筋、h 边中部筋分别注写
b 边一侧中部筋为4根直径22 mm的二级钢
h 边一侧中部筋为3根直径22 mm的二级钢
对称配筋的矩形柱可仅注写一侧中部筋
识图原理
1
废止

## Slide 13
柱编号
截面尺寸
纵筋配筋
箍筋配筋
箍筋配筋注写包括：钢筋级别、直径、间距
其中用斜线“ / ”区分柱端箍筋加密区与柱身非加密区长度范围內箍筋的不同间距。
识图原理
1

## Slide 14
柱编号
截面尺寸
纵筋配筋
箍筋配筋
箍筋是直径为10 mm的一级钢，加密区间间距100 mm、非加密区间间距200 mm
识图原理
1
废止

## Slide 15
箍筋是直径为10 mm的一级钢，加密区间间距100 mm、非加密区间间距200 mm
全部纵筋为18根直径25 mm的二级钢
尺寸：宽为700 mm、高为600 mm
1号框架柱（框柱1）
案例1——2轴交C轴，KZ1
识图原理
1
废止

## Slide 16
柱构件平法识图练习：10分钟
识图原理
1
课堂练习

## Slide 17
箍筋是直径为10 mm的一级钢，加密区间间距100 mm、非加密区间间距200 mm
角筋为4根直径22 mm的三级钢、b 边中部一侧为5根直径为22 mm的三级钢、h 边中部一侧为4根直径为20 mm的三级钢
尺寸：宽为650 mm、高为600 mm
1号框架柱（框柱1）
识图原理
1
课堂练习

## Slide 18
箍筋是直径为8 mm的三级钢，加密区间间距100 mm、非加密区间间距200 mm
全部纵筋为8根直径18 mm的三级钢
尺寸：宽为400 mm、高为450 mm
3号框架柱（框柱3）
识图原理
1
课堂练习

## Slide 19
柱构件平法制图规则： 1.柱编号：代号、序号
2.截面尺寸：截面宽×截面高
注写全部纵筋
3.纵筋配筋：钢筋级别、直径、根数 注写角筋、边筋 4.箍筋配筋：钢筋级别、直径、间距、箍筋类型
识图原理
1
课堂总结

## Slide 20: 钢筋计算
柱钢筋计算方法
PART 02

## Slide 21
b.当保护层厚度≤5d，hj−保护层厚度−基础钢筋直径d≥laE时，柱纵筋伸至基础底部钢筋网上，弯折6d且≥150 mm。
基础内第一道箍筋距离基础顶面100 mm，基础外第一道箍筋距离基础顶面50 mm。
a.当保护层厚度＞5d，hj−保护层厚度−基础钢筋直径d≥laE时，柱纵筋伸至基础底部钢筋网上，弯折6d且≥150 mm。基础内箍筋间距≤500 mm，且不少于两道矩形封闭箍筋
（外箍）。
基础内第一道箍筋距离基础顶面100 mm，基础外第一道箍筋距离基础顶面50 mm。
钢筋计算
2
基础插筋

## Slide 22
当保护层厚度＞5d， hj−保护层厚度−基础钢筋直径d＜laE时，柱纵筋伸至基础底部弯折15d，
伸入基础内竖直段长度≥0.6labE且≥20d。基础内箍筋间距≤500 mm，且不少于两道矩形封闭箍筋。
基础内第一道箍筋距离基础顶面100 mm，基础外第一道箍筋距离基础顶面50 mm。
钢筋计算
2
基础插筋

## Slide 23
当保护层厚度≤5d， hj−保护层厚度−基础钢筋直径d＜laE时，柱纵筋伸至基础底部弯折15d，伸入基础内竖直段长度≥0.6labE且≥20d。
基础内第一道箍筋距离基础顶面100 mm，基础外第一道箍筋距离基础顶面50 mm。
钢筋计算
2
基础插筋

## Slide 24
钢筋计算
2
纵向钢筋连接构造

## Slide 25
钢筋计算
2
复合箍筋

## Slide 26: 钢筋绑扎实训
PART 03

## Slide 27
1.工作准备
认识工具箱内材料组成，分别从工具箱取出相应类型的钢筋及工具并按照构件及钢筋类型进行归类整理。
白色记号笔
产品说明书
绑扎实训任务书
基础钢筋（短）
框架柱纵筋（长）
钩子
钢板尺：用于量取直径和间距
教学资料U盘
绑绳
框架柱箍筋（小）
框架柱箍筋（大）
基础钢筋（长）
框架柱纵筋（短）
钢筋绑扎实训
3

## Slide 28
2.独立基础钢筋绑扎
绑扎顺序：
用量尺将钢筋起步距离及间距量好，用笔画在钢筋上，方便绑扎。
X向、Y向4根长钢筋按照外围排布好（按起步距离定位），并由组员帮助固定，合作绑扎。
X向、Y向其余短钢筋按照间距和方向排布好，并由组员帮助固定，合作绑扎。
绑扎方法：
将两根钢筋的交叉点用扎丝扎牢。绑扎的方法根据各地习惯不同而各异。最常用的是一面顺扣操作法。
钢筋绑扎实训
3

## Slide 29
3.柱钢筋绑扎
绑扎顺序：
用量尺将钢筋起步距离及间距量好，用笔画在钢筋上，方便绑扎。
将柱一侧4根角边筋按位置排布好，并由组员帮助用箍筋固定，合作绑扎。
绑扎其他箍筋。（注意间距、弯钩朝向）
将其余角筋、边筋按位置排布好，并由组员帮助固定在箍筋上，合作绑扎。（注意与角筋间距，及错开50%连接长度）
绑扎方法：
同独立基础钢筋绑扎。采用一面顺扣法绑扎钢筋网、架时，每个扎点的丝扣不能顺着一个方向，应交叉进行。这样才能使绑扎的钢筋网、架整体性好，不易变形。钢筋绑扎方法除一面顺扣法外，还有十字花扣、反十字扣、兜扣、反十字缠扣、兜扣加缠、套扣等。这些方法可根据各地习惯和绑扎部位要求进行选择。
钢筋绑扎实训
3

## Slide 30
谢谢！