## Slide 1: 项目3 梁平法 识图与钢筋计算

## Slide 2
01
识图原理
02
钢筋计算
CONTENTS
目录
03
钢筋绑扎实训

## Slide 3: 识图原理
PART 01
梁集中标注平法规则原理

## Slide 4
梁编号（跨数）
截面尺寸
箍筋配筋
纵筋配筋
侧面钢筋
梁类型 | 代号 | 序号 | 跨数及是否带有悬挑
楼层框架梁 | KL | ×× | （××）、（××A）或（××B）
屋面框架梁 | WKL | ×× | （××）、（××A）或（××B）
非框架梁 | L | ×× | （××）、（××A）或（××B）
悬挑梁 | XL | ×× | （××）、（××A）或（××B）
注：（××A）为一端有悬挑，（××B）为两端有悬挑，悬挑不计入跨数。
识图原理
1
梁编号

## Slide 5
梁编号（跨数）
截面尺寸
箍筋配筋
纵筋配筋
侧面钢筋
1
2
KL1（2）
悬挑
KL1（2A）
悬挑
悬挑
KL1（2B）
悬挑
XL1
识图原理
1

## Slide 6
梁编号（跨数）
截面尺寸
箍筋配筋
纵筋配筋
侧面钢筋
梁截面尺寸：
注写梁截面尺寸用b×h（宽×高）表示。
【例】
以上集中标注中截面尺寸为：宽300 mm、高500 mm
KL1(1A） 300×500
2 22；3 25
10@100/200（2）
N4 16
300
500
识图原理
1

## Slide 7
梁编号（跨数）
截面尺寸
箍筋配筋
纵筋配筋
侧面钢筋
箍筋配筋包括：
钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距、肢数。
箍筋加密区与非加密区的不同间距及肢数需用斜线“/”分隔。
箍筋肢数应写在括号内。
以上集中标注中箍筋信息为：箍筋配筋直径为10 mm的一级钢，加密区间间距100 mm、非加密区间间距200 mm，双肢箍
KL1(1A） 300×500
2 22；3 25
10@100/200（2）
N4 16
识图原理
1

## Slide 8
梁编号（跨数）
截面尺寸
箍筋配筋
纵筋配筋
侧面钢筋
加密区
加密区
非加密区
识图原理
1

## Slide 9
梁编号（跨数）
截面尺寸
箍筋配筋
纵筋配筋
侧面钢筋
300
500
200
400
1
2
3
4
4肢箍
1
2
2肢箍（双肢箍）
识图原理
1

## Slide 10
梁编号（跨数）
截面尺寸
箍筋配筋
纵筋配筋
侧面钢筋
①“+”相联
表示同一位置配置不同直径的钢筋。
②“；”相联
“；”前为上部通长筋、“；”后为下部通长筋。
识图原理
1

## Slide 11
梁编号（跨数）
截面尺寸
箍筋配筋
纵筋配筋
侧面钢筋
2 22
2 18
例：梁纵筋配筋注写为：2 22+2 18
识图原理
1

## Slide 12
梁编号（跨数）
截面尺寸
箍筋配筋
纵筋配筋
侧面钢筋
2 22
2 18
例：梁纵筋配筋注写为：2 22；2 18
识图原理
1

## Slide 13
梁编号（跨数）
截面尺寸
箍筋配筋
纵筋配筋
侧面钢筋
侧面钢筋注写信息表示在梁两个侧面的总配筋值，且对称配置。
侧面钢筋分为两种类型：
▲侧面受扭纵向钢筋（字母N打头）
通过受力分析计算判断是否需要配置受扭纵筋。
▲侧面纵向构造钢筋（字母G打头）
当梁腹板高度hw≥450 mm时需配置纵向构造钢筋。
识图原理
1

## Slide 14
梁编号（跨数）
截面尺寸
箍筋配筋
纵筋配筋
侧面钢筋
侧面受扭纵向钢筋（字母N打头）
侧面纵向构造钢筋（字母G打头）
KL1(1A） 300×500
2 22；3 25
10@100/200（2）
N2 16
KL2(3） 300×700
2 22；2 25
10@100/200（2）
G4 12
2 16
4 12
识图原理
1

## Slide 15
识图原理
1
（b
h）

## Slide 16
●当集中标注中的某项数值不适用于梁的某个部位时，则将该值在原位进行注写。
●因此，梁原位标注表达的是特殊数值，原位标注取值优先于集中标注
识图原理
1

## Slide 17
梁支座上部纵筋
梁下部纵筋
梁支座上部纵筋原位标注含通长筋在内的所有纵筋
识图原理
1

## Slide 18
梁支座上部纵筋
梁下部纵筋
（1）“/”分隔表示自上而下分排布置
识图原理
1

## Slide 19
梁支座上部纵筋
梁下部纵筋
（2）“+”相联表示同排纵筋直径不同，角部纵筋在前
识图原理
1

## Slide 20
梁支座上部纵筋
梁下部纵筋
（3）若中间支座仅在一端注写，则表示另一端配筋相同
识图原理
1

## Slide 21
梁支座上部纵筋
梁下部纵筋
（1）“/”分隔表示自上而下分排布置
识图原理
1

## Slide 22
（2）“+”相联表示同排纵筋直径不同，角部纵筋在前
梁支座上部纵筋
梁下部纵筋
识图原理
1

## Slide 23
（2）括号内的负数表示不伸入支座的根数
梁支座上部纵筋
梁下部纵筋
支座边
跨 中
识图原理
1

## Slide 24
梁原位标注表达的是特殊数值，原位标注取值优先于集中标注 1.梁支座上部纵筋：含通长筋在内的所有纵筋 （1）“/”分隔表示自上而下分排布置 （2）“+”相联表示同排纵筋直径不同，角部纵筋在前 （3）若中间支座仅在一端注写，则表示另一端配筋相同 2.梁下部纵筋： （1）“/”分隔表示自上而下分排布置 （2）“+”相联表示同排纵筋直径不同，角部纵筋在前 （3）括号内的负数表示不伸入支座的根数
识图原理
1
梁原位标注平法制图规则：

## Slide 25: 钢筋计算
梁钢筋构造
PART 02

## Slide 26: 楼层框架梁KL纵筋构造详图
钢筋计算
2

## Slide 27: KL纵筋在端支座的锚固构造
（1） 端支座直锚 （2）端支座弯锚 （3）端支座加锚头(锚板)
钢筋计算
2

## Slide 28: KL下部纵筋在中间支座的锚固和连接
钢筋计算
2

## Slide 29: 钢筋绑扎实训
PART 03

## Slide 30
1.工作准备
通过工具箱模块来认识箱子内材料组成，分别从工具箱取出相应类型的钢筋及工具并按照构件及钢筋类型进行归类整理。
钢筋绑扎实训
3

## Slide 31
2.梁钢筋绑扎
绑扎顺序：
将KL的上部通长钢筋用量尺将钢筋起步距离及间距量好，用笔画在钢筋上，方便绑扎。
将箍筋串入按照绘制的位置与上部钢筋绑扎好（包括附加箍筋），合作绑扎。
串入下部通长钢筋和吊筋并与箍筋进行绑扎。
绑扎支座负筋梁垫铁和架力筋，最后穿好侧面筋，挂好拉筋并完成绑扎。
钢筋绑扎实训
3

## Slide 32: 谢谢！