## Slide 1: 项目6 计算楼梯构件钢筋工程量

## Slide 2
01
识读楼梯构件平法施工图
02
计算楼梯构件钢筋工程量
CONTENTS
目录
03
钢筋绑扎实训

## Slide 3: 识读楼梯构件平法施工图
PART 01

## Slide 4
（一）楼梯构件的平法表达方式
楼梯构件的平法表达方式有平面注写方式、剖面注写方式和列表注写方式三种。
1.楼梯构件平面注写方式
平面注写方式，系在楼梯平面布置图上注写截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达楼梯施工图。包括集中标注和外围标注。
识读楼梯构件平法施工图
1
楼梯施工图表示方法

## Slide 5
（1）楼梯集中标注的内容有五项，具体规定如下：
a.梯板类型代号与序号，如AT××。
b.梯板厚度，注写为h=×××。当为带平板的梯段与梯段板厚度和平板厚度不同时，可在梯段板厚度后面括号内以字母P打头注写平板厚度。
c.踏步段总高度和踏步级数之间以“/”分隔。
d.梯板支座上部纵筋和下部纵筋之间以“；”隔开。
e.梯板分布筋以F打头注写分布筋具体值，该项也可在图中统一说明。
（2）楼梯外围标注的内容，包括楼梯间的平面尺寸、楼层结构标高、层间结构标高、楼梯的上下方向、梯板的平面几何尺寸、平台板配筋、梯梁及梯柱配筋等。
识读楼梯构件平法施工图
1
楼梯施工图表示方法

## Slide 6
2.楼梯剖面注写方式
剖面注写方式需在楼梯平面施工图中绘制楼梯平面布置图和楼梯剖面图，注写方式分为平面注写和剖面注写两部分。
（1）楼梯平面布置图注写内容，包括楼梯间的平面尺寸、楼层结构标高、层间结构标高、楼梯的上下方向、梯板的平面几何尺寸、梯板类型及编号、平台板配筋、梯梁及梯柱配筋。
（2）楼梯剖面图注写内容，包括梯板集中标注、梯梁梯柱编号、梯板水平及竖向尺寸、楼层结构标高、层间结构标高等。
识读楼梯构件平法施工图
1
楼梯施工图表示方法

## Slide 7
（3）梯板集中标注的内容有四项，具体规定如下：
a.梯板类型及编号，如AT××。
b.梯板厚度，注写为h=×××。当梯板由踏步段和平台构成，且踏步段梯板厚度和平板厚度不同时，可在梯板厚度后面括号内以字母P打头注写平板厚度。
c.梯板配筋。注明梯板上部纵筋和梯板下部纵筋，用分号“；”将上部与下部纵筋的配筋值分隔开来。
d.梯板分布筋，以F打头注写分布钢筋具体值，该项也可以在图中统一说明。
【例】剖面图中梯板配筋完整的标注如下：
AT1，h=120 梯板类型及编号，梯板厚度
10@200；12@150 上部纵筋；下部纵筋
FA8@250 梯板分布筋（可统一说明）
识读楼梯构件平法施工图
1
楼梯施工图表示方法

## Slide 8
3.楼梯列表注写方式
列表注写方式，系用列表方式注写梯板截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达楼梯施工图。
列表注写方式的具体要求同剖面注写方式，仅将剖面注写方式中的梯板配筋集中标注项改为列表注写项即可。如下表所示。
梯板几何尺寸和配筋
识读楼梯构件平法施工图
1
h
楼梯施工图表示方法

## Slide 9
（二）板式楼梯所包含的构件内容
板式楼梯所包含的构件内容一般有踏步段、层间梯梁、层间平板、楼层梯梁和楼层平板等。
板式楼梯构件
识读楼梯构件平法施工图
1

## Slide 10
1.踏步段
任何楼梯都包含踏步段。每个踏步的高度和宽度应该相等。根据“以人为本”的设计原则，每个踏步的宽度和高度一般以上下楼梯舒适为准，例如，踏步高度为150 mm，踏步宽度为280 mm。而每个踏步的高度和宽度之比，决定了整个踏步段斜板的斜率。
2.层间平板
楼梯的层间平板就是人们常说的“休息平台”。注意：在22G101图集中，“两跑楼梯”包含层间平台；而“一跑楼梯”不包含层间平板，在这种情况下，楼梯间内部的层间平台就应该另行按“平板”进行计算。
板式楼梯构件
识读楼梯构件平法施工图
1

## Slide 11
3.层间梯梁
楼梯的层间梯梁起到支承层间平板和踏步段的作用。
图集的“一跑楼梯”需要有层间梯梁的支承，但是一跑楼梯本身不包含层间梯梁，所以在计算钢筋时，需要另行计算层间梯梁的钢筋。22G101图集的“两跑楼梯”没有层间梯梁，其高端踏步段斜板和低端踏步段斜板直接支承在层间平板上。
4.楼层梯梁
楼梯的楼层梯梁起到支承楼层平板和踏步段的作用。
图集的“一跑楼梯”需要有楼层梯梁的支承，但是一跑楼梯本身不包含楼层梯梁，所以在计算钢筋时，需要另行计算楼层梯梁的钢筋。22G101图集的“两跑楼梯”分为FT、GT两类， FT、GT代号代表两跑踏步段和连接它们的楼层平板及层间平板的板式楼梯。
识读楼梯构件平法施工图
1
板式楼梯构件

## Slide 12
5.楼层平台
楼层平台就是每个楼层中连接楼层梯梁或踏步段的平板，但是，并不是所有楼梯都包含楼层平板的。
图集的“两跑楼梯”中的FT、GT包含楼层平台；而“一跑楼梯”不包含楼层平板，在计算钢筋时，需要另行计算楼层平板的钢筋。
识读楼梯构件平法施工图
1
板式楼梯构件

## Slide 13
（三）非抗震楼梯
22G101系列图集包含14种常用的现浇混凝土板式楼梯，它们的编号以AT~GT的字母打头，而这14种板式楼梯又分为“一跑楼梯”和“两跑楼梯”两大类。
识读楼梯构件平法施工图
1
非抗震楼梯
AT型
BT型

## Slide 14
识读楼梯构件平法施工图
1
非抗震楼梯
CT型
DT型

## Slide 15
识读楼梯构件平法施工图
1
非抗震楼梯
ET型
FT型

## Slide 16
GT型
识读楼梯构件平法施工图
1
非抗震楼梯

## Slide 17
ATa 、ATb 、ATc 型楼梯，其中ATa 、ATb不参与结构整体抗震计算，而ATc型楼梯参与结构整体抗震计算。
识读楼梯构件平法施工图
1
抗震楼梯
（四）抗震楼梯

## Slide 18: 计算楼梯构件钢筋工程量
PART 02

## Slide 19
计算楼梯构件钢筋工程量
2
AT型楼梯钢筋计算
AT型楼梯板钢筋构造

## Slide 20
计算楼梯构件钢筋工程量
2
AT楼梯板的纵向受力钢筋
1. 计算楼梯梯板下部纵筋
梯板下部纵筋位于AT型楼梯踏步段斜板的下部，其计算依据为梯板净跨度ln。梯板下部纵筋两端分别锚入高端梯梁和低端梯梁，其锚固长度la≥5d 且至少伸过支座中线。
在具体计算中，可以取锚固长度
a = max(5d，b/2×k)
其中，b 为支座的宽度，k 为斜坡系数。

## Slide 21
计算楼梯构件钢筋工程量
2
AT楼梯板的纵向受力钢筋
1. 计算楼梯梯板下部纵筋
梯板下部纵筋的长度l= ln×k+2a； 梯板下部纵筋的根数 = (bn-2c )/间距 + 1； 分布筋长度 = bn-2c； 分布筋的根数 = (ln×k - 2×s /2)/间距 + 1。
其中，c 表示保护层厚度，s 表示分布筋间距。
根据前述分析，梯板下部纵筋的计算过程为：

## Slide 22
计算楼梯构件钢筋工程量
2
AT楼梯板的纵向受力钢筋
2. 计算楼梯梯板低端扣筋
梯板低端扣筋位于踏步段斜板的低端。扣筋的一端扣在踏步段斜板上，直钩长度为h1。扣筋的另一端伸至低端梯梁对边再向下弯折15d，弯锚水平段长度不小于0.35lab(0.6lab)。扣筋的延伸长度水平投影长度为ln/4。

## Slide 23
计算楼梯构件钢筋工程量
2
AT楼梯板的纵向受力钢筋
2. 计算楼梯梯板低端扣筋
低端扣筋的长度
l = l1 + l2 + h1
式中，l1表示扣筋沿踏步板方向长度；l2表示扣筋在梯梁中的弯折长度；h1表示扣筋在踏步板中的弯折长度。
根据前述分析，梯板低端扣筋的计算过程为：
l1 = [ln/4 + (b -c )]×k
在这里，弯锚水平段长度不小于0.35lab(0.6lab)应该在设计阶段予以解决，在具体施工中，我们只考虑伸至低端梯梁对边即下弯。

## Slide 24
l2 = 15d； h1 = h（梯板厚度）- c；
梯板低端扣筋的长度 = [ln/4+（b-c )]×k+15d+h-c； 梯板低端扣筋的根数 = (bn-2c )/间距+1； 分布筋长度 = bn-2c； 分布筋的根数 = (ln/4×k-s/2)/间距 -1。
计算楼梯构件钢筋工程量
2
AT楼梯板的纵向受力钢筋
2. 计算楼梯梯板低端扣筋

## Slide 25
计算楼梯构件钢筋工程量
2
AT楼梯板的纵向受力钢筋
3. 计算楼梯梯板高端扣筋
扣筋的另一端锚入高端梯梁内，伸至支座对边再向下弯折，且弯锚水平段长度不小于0.35lab(0.6lab)，下弯直钩长度l2为15d。扣筋有条件时可直接伸入平台板内锚固，从支座内边算起总锚固长度不小于la。
扣筋的延伸长度水平投影长度为ln/4。

## Slide 26
计算楼梯构件钢筋工程量
2
AT楼梯板的纵向受力钢筋
3. 计算楼梯梯板高端扣筋
高端扣筋的长度l = l1 + l2 + h1；
梯板高端扣筋的长度 = (ln/4+梁宽-c )×k+15d+h-c； 梯板高端扣筋的根数 = (bn-2c)/间距+1； 分布筋长度 = bn-2c； 分布筋的根数 = (ln/4×k -s/2)/间距+1。
根据上述分析，梯板高端扣筋的计算过程为：

## Slide 27
ln/4
ln/4
计算楼梯构件钢筋工程量
2

## Slide 28: 钢筋绑扎实训
PART 03

## Slide 29: 钢筋绑扎
1.工作准备
通过工具箱模块来认识箱子内材料组成，分别从工具箱取出相应类型的钢筋及工具并按照构件及钢筋类型进行归类整理。
钢筋绑扎实训
3

## Slide 30: 钢筋绑扎
2.钢筋绑扎
绑扎顺序：
在分布筋上摆放底筋
绑扎分布筋与底筋
画线绑扎其余分布筋底筋
在分布筋上摆放上筋
画线绑扎其余分布筋上筋
钢筋绑扎实训
3

## Slide 31: 谢谢!