## Slide 1: 项目7 基础平法识图与钢筋计算

## Slide 2
独立基础平法识图
1.普通独立基础的平面注写方式
2.普通独立基础构件的集中标注
识读基础构件平法施工图
1
j01
(+300,不写，-300）

## Slide 3
识读基础构件平法施工图
1
j
j
p
p

## Slide 4
集中标注包括基础形式和编号、截面竖向尺寸、配筋三项必注内容
——基础形式和编号： DJ j01
——截面竖向尺寸：400/300
——配筋：B:X 14＠100
Y 14＠200
——基底相对基准标高的高差：(+300或不注或-300）
识读基础构件平法施工图
1
j01
(+300,不写,-300）

## Slide 5
计算基础构件钢筋工程量
2
x
y
x
x
y
y
c

## Slide 6
1.不带基础梁的独基底筋 （一般构造情况）
（1）适用条件：对各种尺寸的单柱、多柱独基都适用，但设有基础梁的多柱独基，平行于基础梁的底筋，需躲开基础梁50 mm布置；（见设有基础梁的双柱独基配筋构造）
（2）沿x 和y 向的直线形钢筋，以各自的起步min(75,s/2)和间距s，分别连续垂直布置，形成钢筋网；
（3）每向、每根钢筋的长度，分别以各向的底边边长减去两端边的基础保护层厚度；形状为直线；若为光圆钢筋，两端应各外加6.25d 的弯钩。
计算基础构件钢筋工程量
2

## Slide 7
2.矩形独立基础底筋不缩减的一般情况
j01
(+300,不写,-300）
计算基础构件钢筋工程量
2
保护层厚度为40 mm

## Slide 8
由集中标注可知：
这是一个单柱阶形普通独立基础；
底板有两个台阶，底台阶高400 mm，顶台阶高300 mm；
x 向长度大于y 向长度，于底台阶的底部上一个保护层厚度位置，布置有左右x 向和前后y 向钢筋组成的单层钢筋网，且x 向钢筋应布置于y 向钢筋之下。
计算基础构件钢筋工程量
2

## Slide 9
若采用一般情况配筋，则都是分别以距底台阶边缘min(75, S/2)为起步，按各自的分布间距不缩减，相互垂直布满整个底板。
由于是带肋钢筋，所以每根钢筋的形状都为直线形 。
计算基础构件钢筋工程量
2

## Slide 10: 谢谢!