## Slide 2
复习讲义
第一篇 基础过关
第四部分 热学与能量
第十章 内能与热机

## Slide 3
第18讲 热值 热机 热机的效率
要点梳理

## Slide 5
易错集锦
1.关于内燃机，下列说法错误的是( )
D
A.吸气冲程、压缩冲程和排气冲程是依靠飞轮的惯性完成的
B.做功冲程是内燃机中唯一对外做功的冲程，是内能转化为机械能的过程
C.压缩冲程将机械能转化为内能
D.汽油机和柴油机的顶部都装有火花塞
2.四冲程内燃机在一个工作循环中，对外做功___次，曲轴、飞轮转___
圈，活塞往返___次。
1
2
2

## Slide 6
第18讲 热值 热机 热机的效率
典题精析

## Slide 7
考点1 内燃机
抢分攻略
1.确认冲程的依据：气门的开闭和活塞的运动情况，口诀“一开上排
下吸气，两闭上压下做功”。
2.能量转化关系：压缩冲程（机械能转化为内能），做功冲程
（内能转化为机械能）。
3.在内燃机的四个冲程中，只有做功冲程使热机获得动力。
4.四冲程内燃机的一个工作循环：活塞往复运动2次，飞轮、连杆
和曲轴转动2圈，对外做功1次。

## Slide 8
图18-1
例1 （2024·广西柳州·模拟）图18-1为压缩活塞下的空气使
它的内能增加，热机处于下列状态时的能量转化与其相同
的是( )
A. B. C. D.

## Slide 9
图18-1
方法点拨 热机的种类很多，工作原理各不相同，但都要利
用燃料的化学能。柴油机是压燃式点火，在其顶部有一个
喷油嘴，在吸气冲程中吸入的是空气；汽油机是点燃式点
火，在其顶部有一个火花塞，在吸气冲程中吸入的是空气
和汽油的混合物。四冲程汽油机冲程的判断方法：进气门
打开，则为吸气冲程；排气门打开，则为排气冲程。若进
气门和排气门均关闭，则为压缩冲程或做功冲程；此时，观察活塞运动
方向，活塞向上运动，则为压缩冲程，活塞向下运动，则为做功冲程。

## Slide 10
图18-1
【解析】A图进气门开启，为吸气冲程；D图排气门开启，
为排气冲程；这两个冲程不涉及能量转化。B图活塞上行，
为压缩冲程，与题图中的能量转化过程相同，机械能转化
为内能；C图活塞下行、顶部闪光，为做功冲程，内能转化
为机械能。
【答案】B

## Slide 11
考点专练
1.（2024·广西南宁·模拟）在下列示意图中，能量转化过程是机械能转
化为内能的有( )
D
A.乙、丙 B.甲、丁 C.甲、丙 D.乙、丁

## Slide 12
2.（2024·黑龙江绥化·中考）感冒发烧时可用冷毛巾给头部降温，是利
用________的方式改变内能。一台某型号四冲程汽油机飞轮转速是
，该汽油机工作时每秒对外做功____次。
热传递
15
【解析】该汽油机飞轮的转速 ，飞轮每转动2
次，对外做功1次，所以该汽油机每秒对外做功15次。

## Slide 13
考点2 热值与热机的效率
抢分攻略
1.热值仅与燃料的种类有关，与燃料的多少、是否充分燃烧等无关。
2.计算燃烧某种燃料使水升高的温度时，要注意水的末温不能超过
沸点。
3.热机的效率总小于<m></m>，主要是由于燃料不能完全燃烧、废气
带走一部分热量、克服摩擦做功、热传递损失能量等。

## Slide 14
例2 （2024·四川广元·中考）随着科技发展，人们已经开始将氢能作为
一种新能源加以利用。已知氢燃料的热值为 ，水的比热容
为。如果一辆汽车平均每月消耗氢燃料 ，这些
氢燃料完全燃烧释放的热量为__________ ，若这些热量完全被水吸收，
可使___________水的温度从升高到 。
方法点拨 关于热值与热量的计算，要注意单位的配套使用。当 的单位
是“”时，则计算公式用，的单位用“”；当 的单位是“”
时，则计算公式用的单位用“ ”。

## Slide 15
例2 （2024·四川广元·中考）随着科技发展，人们已经开始将氢能作为
一种新能源加以利用。已知氢燃料的热值为 ，水的比热容
为。如果一辆汽车平均每月消耗氢燃料 ，这些
氢燃料完全燃烧释放的热量为__________ ，若这些热量完全被水吸收，
可使___________水的温度从升高到 。
【解析】这些氢燃料完全燃烧放出的热量
；若这些热量完全被水
吸收，所求水的质量
。

## Slide 16
考点专练
3.（2024·山东菏泽·中考）家用汽车常用汽油机提供动力，以下有关说
法正确的是( )
C
A.汽油燃烧时它的热值减小
B.汽油机的冷却液温度越高，含有的热量越多
C.汽油机的做功冲程，内能转化为机械能
D.汽车尾气的汽油味越浓说明汽油燃烧越充分

## Slide 17
图18-2
4.（2024·广西桂林·模拟·改编）我国新能源汽车
研发技术日益完善，如图18-2所示的某新能源
车以的速度匀速直线行驶了 ，行驶
过程中所受阻力大小恒为 ，而内燃机汽车
在同样情况下行驶需消耗汽油 ，已知汽油的
热值为 。求：
（1）该新能源车这 内行驶的路程；
（2）该新能源车这 内牵引力做的功；
（3） 汽油完全燃烧放出的热量;
（4）内燃机汽车热机的效率（百分号前保留1位小数）。

## Slide 18
（2）该新能源车做匀速直线运动时，受到的牵引力和阻力是一对平衡力，
其大小为
该新能源车这 内牵引力做的功为
解：（1）该新能源车这 内行驶的路程为
（3） 汽油完全燃烧放出的热量为
（4）由题意知，在相同情况下，内燃机汽车热机的效率为

## Slide 19
请完成第208~209页【备考练习】习题

## Slide 20
第18讲 热值 热机 热机的效率
备考练习 第18讲 热值 热机 热机的效率

## Slide 21
达标练
1.（2024·贵州·中考）内能的利用推动了工业和社会的快速发展。下列
机器设备利用内能工作的是( )
C
A.电动机 B.计算机 C.汽油机 D.照相机

## Slide 22
2.（2024·陕西·中考）涡轴9“玉龙”是我国完全自主研发的航空涡轴发动
机，其大致工作过程是：空气通过进气道进入压气机，被压气机压缩后
进入燃烧室与燃料混合，燃料在燃烧室燃烧后，产生的高温高压气体推
动涡轮转动，从而输出动力。该发动机工作过程中的相关说法正确的是
( )
A
A.燃烧室中燃料燃烧越充分，发动机效率越高
B.燃料和压缩空气混合后，燃料的热值增大
C.压气机压缩空气，空气的内能减小
D.高温高压气体推动涡轮转动时，将机械能转化为内能

## Slide 23
3.（2024·江苏连云港·中考）下列关于燃料的热值说法正确的是( )
D
A.燃料燃烧越充分，其热值越大
B.燃料的热值越小，完全燃烧放出的热量越少
C.一瓶酒精用去三分之一，剩余酒精的热值将减小
D.焦炭的热值是，完全燃烧焦炭能放出 的热量

## Slide 24
4.（2024·江苏扬州·中考）家用燃油汽车的发动机主要是汽油机，下列
说法正确的是( )
B
A.汽油机的效率能达到
B.汽油机燃烧汽油会造成环境污染
C.汽油机的一个工作循环中，对外做功4次
D.汽油机在吸气冲程中只吸入汽油

## Slide 25
图B18-1
5.（2024·广西柳州·模拟）某新型汽车的发动机工作时，
尾气中“汽油味”明显降低，汽车动力更强劲。图B18-1为
其四冲程发动机某一冲程的示意图，下列说法正确的是
( )
B
A.尾气中“汽油味”降低，是因为汽油热值变小
B.该冲程为做功冲程，内能转化为机械能
C.该冲程为压缩冲程，机械能转化为内能
D.该发动机未减少碳排放，不利于节约能源和保护环境

## Slide 26
6.（2024·黑龙江齐齐哈尔·中考）（多选）关于单缸四冲程汽油机，下
列说法正确的是( )
AC
A.加润滑油可以减小汽油机零部件间的摩擦
B.通过改进可以使汽油机的效率达到
C.除做功冲程外，其他三个冲程都是依靠飞轮的惯性完成的
D.若飞轮转动速度为 ，则该汽油机每秒钟对外做功40次
7.（2024·辽宁·中考）汽油机在______冲程中将内能转化为机械能。若
某汽车的汽油机在一段时间内所做的有用功为，效率为 ，
则该汽油机在这段时间内消耗___ 的汽油（汽油的热值取 ）。
做功
2

## Slide 27
8.（2024·广西南宁·模拟）氢燃料具有清洁、效率高等优点，被认为是
理想的能源之一。目前，我国部分城市已有多批氢能源公交车投放使用。
某品牌氢能源公交车电动机的牵引力为 ，该公交车在路上匀
速行驶的路程，消耗 的氢燃料。已知氢燃料的热值
。求：
（1）公交车行驶时牵引力做的功；
（2）燃料完全燃烧放出的热量；
（3）该氢能源公交车的效率。

## Slide 28
解：（1）汽车在行驶时牵引力做的功为
（2）燃料完全燃烧放出的热量为
（3）该氢能源公交车的效率为

## Slide 29
提分练
9.（2024·四川广安·中考）内燃机的发明是第二次工业革命中应用技术
领域的一项重大成就。如图B18-2所示为单缸四冲程汽油机的一个冲程
示意图，若该汽油机的效率为，飞轮每分钟转动 圈，汽油的
热值为 ，则下列说法正确的是( )
图B18-2
A.图中所示冲程是做功冲程
B.若该汽油机完全燃烧 汽油，则汽油机做的有用功为
C.该汽油机在 内做功30次
D.汽油机消耗的燃料越少，效率一定越高

## Slide 30
图B18-2
【解析】题图所示冲程为压缩冲程；完全燃烧 汽油，
该汽油机做的有用功
；飞轮每分钟转动
1 800圈，则每秒转动30圈，飞轮每转动2圈汽油机对外
做功1次，故汽油机在 内做功15次；汽油机的效率由
汽油机本书的性能决定，与所消耗燃料的多少无关。
综上可知，选项B正确，选项A、C、D错误。
【答案】B

## Slide 31
10.（2024·山东临沂·中考）2024年4月20日，我国研制的全球首款本体
热效率达 的柴油机正式亮相世界内燃机大会，刷新了柴油机热
效率的世界纪录。下图所示内燃机的四个冲程，汽缸内气体的内能最小
的是( )
D
A. B. C. D.
【解析】吸气冲程中，汽缸内气体质量最小，温度最低，故内能最小。

## Slide 32
11.（2024·四川达州·中考）在1个标准大气压下，小明用天然气灶将质
量的水，从加热到沸腾，水吸收的热量是___________ 。他家
天然气热水器的热效率是，他某次洗澡，耗水 ，热水器进水
温度是，出水温度是，他这次洗澡消耗天然气______ 。已
知水的比热容是，天然气的热值是 。

## Slide 33
【解析】洗澡前水吸收的热量
；由 得，天然气完全燃烧放出的热量
；由 得，需要天然气的体积
。

## Slide 34
11.（2024·四川达州·中考）在1个标准大气压下，小明用天然气灶将质
量的水，从加热到沸腾，水吸收的热量是___________ 。他家
天然气热水器的热效率是，他某次洗澡，耗水 ，热水器进水
温度是，出水温度是，他这次洗澡消耗天然气______ 。已
知水的比热容是，天然气的热值是 。
0.075

## Slide 35
冲刺练
12.（2024·山西·中考）山西拥有丰富的历史文化遗产。暑假期间小明一
家从平遥古城自驾前往五台山，进行古建筑研学旅行。平遥古城到五台
山全程约，驾车前往大约需要。（汽油的热值 取，
汽油的密度 取 ）
（1）求汽车的平均速度。
（2）汽车全程消耗汽油，求汽油完全燃烧放出的热量 。
（3）若汽车发动机全程的平均功率为 ，求汽车发动机的效率。

## Slide 36
解：（1）汽车的平均速度为
（2）全程消耗汽油的体积为
汽油的质量为
汽油完全燃烧放出的热量为
（3）汽车发动机全程做的有用功为
则汽车发动机的效率为