## Slide 2
复习讲义
第一篇 基础过关
第五部分 电学与电磁现象
第十二章 电流和电路

## Slide 3
第20讲 电荷 电流 电路
要点梳理

## Slide 6
易错集锦
1.下列说法正确的是( )
D
A.摩擦起电时创造了电荷
B.相互吸引的两个物体必带异种电荷
C.原子不显电性的原因是其内部没有电荷
D.摩擦起电时得到电子的物体带负电

## Slide 7
2.下列说法正确的是( )
A
A.导体容易导电的原因是其内有大量可自由移动的电荷
B.绝缘体不易导电的原因是其内部没有电荷
C.绝缘体不能带电
D.所有电荷移动的方向都与电流方向一致
E.只要有电荷移动就会形成电流

## Slide 8
第20讲 电荷 电流 电路
典题精析

## Slide 9
考点1 两种电荷
抢分攻略
1.摩擦起电：只是电荷从一个物体转移到了另一个物体，并没有创
造新的电荷。
2.判断带电种类的依据：①电荷间的相互作用规律；②得失电子的
情况（得到电子带负电，失去电子带正电）。
3.导体与绝缘体：①区分依据为是否容易导电，而不是能不能带电；
②导体与绝缘体在一定条件下可以相互转化。

## Slide 10
4.根据“电荷间的相互作用”判断物体是否带电时，要认清前提条件，
否则极易出错。如“相互吸引的两个物体一定带异种电荷”是错误的，而
“相互吸引的两个带电体一定带异种电荷”则是正确的。

## Slide 11
例1 （2024·福建·中考）如图20-1所示，用轻薄的纸折成小星星，将其
轻放于地面的小钢针上，用与布摩擦过的吸管靠近，小星星被吸引着转
动，此过程中( )
图20-1
A.摩擦创造了电荷
B.布和吸管带上同种电荷
C.吸管和小星星带上同种电荷
D.吸管带电后能吸引轻小物体

## Slide 12
图20-1
方法点拨 判断物体带电情况的方法：相互排斥的物体
必带同种电荷；相互吸引的物体可能带异种电荷，也可
能其中一个带电而另一个不带电。解题时往往容易因忽
略“带电体吸引轻小物体”的性质而出错。

## Slide 13
图20-1
【解析】用布摩擦过的吸管带上了电，这是摩擦起电
现象，其实质是电子的转移，并没有创造电荷，故A
错误。布和吸管摩擦起电时，一个物体会失去电子而
带上正电，另一个物体会得到电子而带上负电，即它
们带上异种电荷，故B错误。同种电荷相互排斥，若
吸管和小星星带上同种电荷，则它们相互排斥，故C错误。因为带电体
可以吸引轻小物体，所以吸管带电后能吸引小星星，故D正确。
【答案】D

## Slide 14
考点专练
1.（2024·广西·中考）用丝绸摩擦两根玻璃棒，则两根玻璃棒( )
C
A.得到电子 B.带负电
C.靠近时会互相排斥 D.靠近时会互相吸引
【解析】根据定义“丝绸与玻璃棒摩擦时玻璃棒所带的电荷为正电荷”可
知，两根玻璃棒与丝绸摩擦后失去电子而带正电，因为同种电荷相互排
斥，所以两根玻璃棒靠近时会相互排斥。

## Slide 15
2.（2023·广西·中考）兴趣小组用塑料瓶、锡箔纸、金属线等物品制作
了简易验电器。如图20-2所示，将跟头发摩擦过的笔杆接触验电器的金
属线，发现锡箔纸张开，说明笔杆因为______转移而带电，锡箔纸带
______（选填“同种”或“异种”）电荷。
电子
同种
图20-2

## Slide 16
考点2 电流 电流表的使用
抢分攻略
1.规定正电荷定向移动的方向为电流的方向，负电荷（电子）定向
移动方向与电流方向相反。
2.电流表的使用：串联、“<m></m>”进“－”出、不超过量程、不允许不经过
用电器而直接与电源两极相连。
3.电流表的读数：先明确所选量程，确定分度值，再读数。

## Slide 17
例2 （2023·湖南怀化·中考）下列电路中，能够直接测出通过灯泡 电
流的是( )
A. B. C. D.

## Slide 18
方法点拨 电流表要与所测用电器串联，电压表要与所测用电器并联，且
正、负接线柱要连接正确（必须使电流“ ”进“－”出）。串联电路中，若
测的是某用电器的电流，则电流表可接在电路中的任意位置。并联电路
中，若各支路的电流都流经电流表，则电流表测的是干路电流；若只有
某一支路的电流流经电流表，则电流表测的是该支路的电流。

## Slide 19
【解析】A图中，电流表的正负接线柱接反了,不符合题意；B图中，电
流表串联在干路中，测的是干路电流，不符合题意；C图中，电流表与
灯泡串联，电流表的正负接线柱接法正确，能够直接测量通过灯泡
的电流，符合题意；D图中，电压表测的是电压，不能直接测电流，且
电压表不应与灯泡串联，不符合题意。
【答案】C

## Slide 20
3.（2024·广西柳州·模拟）连接实物电路时，若无法估算电路中电流的
大小，可以先用电流表的____量程进行试触，再根据指针偏转范围确定
选用的量程。某次测量过程中电流表的示数如图20-3所示，该示数为
_____A。
大
0.28
图20-3
考点专练

## Slide 21
考点3 电路与电路图 串联与并联
抢分攻略
1.电路的三种状态及其特征：①通路——电路中有电流，用电器正
常工作；②断路（开路）——电路中无电流，用电器不工作；③短路
——用电器不工作，电路中有很大的电流。
2.判断电路连接的依据：①看电流路径，串联电路无分支，并联电
路有分支；②看各用电器的工作情况，串联电路各用电器相互影响，并
联电路各用电器互不影响（可单独工作）。

## Slide 22
3.根据实物图画电路图，先理清电流的路径，可从电源正极开始，
沿着电流的方向逐个寻找，直到电源负极。所画出的电路图中各元件的
顺序应与实物图保持一致。

## Slide 23
例3 （2024·内蒙古呼和浩特·中考）晚自习时，教室中正常发光的某一
盏灯突然熄灭了，其他灯不受影响；新年联欢会上，一串正常发光的彩
灯，某一盏灯的灯丝烧断，其他灯正常发光。前灯熄灭的原因，后灯与
其他彩灯的连接方式分别是( )
D
A.短路 串联 B.短路 并联 C.断路 串联 D.断路 并联
【解析】教室中各盏灯之间的连接方式是并联，当教室中正常发光的某
一盏灯突然熄灭了，其他灯不受影响，故故障是该灯断路。一串正常发
光的彩灯，某一盏灯的灯丝烧断，其他灯仍能正常发光，说明它们之间
互不影响，则它们的连接方式是并联，故D正确。

## Slide 24
图20-4
4.（2024·广西桂林·模拟）一种声光报警电路如
图20-4所示，当开关和 同时闭合时，会出现
的现象是( )
B
A.灯亮，铃响 B.灯不亮，铃响
C.灯亮，铃不响 D.灯不亮，铃不响
考点专练

## Slide 25
5.（2024·四川自贡·中考）在如图20-5所示的电路中，闭合开关、 ，
断开开关，则小灯泡、 是____（选填“串”或“并”）联的；若同时
闭合开关、、 ，则会造成电路______。
并
短路
图20-5

## Slide 26
考点4 串、并联电路中电流的规律
抢分攻略
1.识别电路连接情况和电流表的测量对象是解题关键。
2.电流规律：串联电路<m></m>；并联电路<m></m>。

## Slide 27
图20-6
例4 （2023·天津·中考）在探究串、并联电路中
电流的规律时，连接了如图20-6所示的电路。闭
合开关后，电流表、的示数分别为 和
，则通过灯泡 的电流为____A，通过灯泡
的电流为____A。

## Slide 28
图20-6
【解析】由题图可知，与并联，电流表
与灯泡串联，测的是通过 的电流，则通过
灯泡的电流为；电流表 在干路上，测
量干路电流，干路电流等于通过灯泡、 的
电流之和，则通过灯泡 的电流为
。
方法点拨 关于电路问题，要先确定电路是串联还是并联，明确各电流表
测的是哪部分电路的电流，然后根据串、并联电路的电流规律分析求解。

## Slide 29
图20-6
例4 （2023·天津·中考）在探究串、并联电路中
电流的规律时，连接了如图20-6所示的电路。闭
合开关后，电流表、的示数分别为 和
，则通过灯泡 的电流为____A，通过灯泡
的电流为____A。
0.2
0.3

## Slide 30
考点专练
6.（2024·广西玉林·模拟）如图20-7所示，连入电路中的电阻、 、
各自允许通过的最大电流分别为、、，且 ，则此部
分电路中允许通过的最大电流是( )
图20-7
A
A. B.
C. D.
【解析】由题图可知，电阻、、 串联，则电路中各处的电流大
小相等。为保护元件的安全，该电路允许通过的最大电流只能取三个电
阻允许通过的最大电流中的最小值，因为 ，所以A正确。

## Slide 31
7.（2023·四川自贡·中考）为了保护同学们的视力，某学校将教室里的
日光灯全部更换成如图20-8所示的护眼灯，每间教室里的9盏
护眼灯的连接方式是____联的。若老师打开护眼灯之后，又打开了教室
中的多媒体设备，则教室电路中的总电流会______（选填“增大”或“减
小”）。
并
增大
图20-8

## Slide 32
考点5 电路连接与设计
抢分攻略
1.设计电路时，关键是判断用电器的连接方式（用电器不同时工作
时，一般为并联，用电器同时工作时，可能是串联也可能是并联）；以
及判断开关的作用是控制干路还是某一支路。
2.用电器因被短接而不工作的情形在电路设计中是较为常见的，注
意对具体问题进行具体分析。

## Slide 33
例5 （2024·广西柳州·模拟）某种电动牙刷由可充电电池、微型直流电
动机、电池盒、牙刷头、金属护板及套筒等组成，牙刷柄上有强、弱模
式转换开关，通过改变电流大小来改变电动机的旋转快慢。下列电路符
合设计要求的是( )
A. B. C. D.

## Slide 34
方法点拨 关于电路设计类选择题，常用逆推法，从选项中的电路图入
手，按题目要求对开关进行相应操作，若出现符合题目要求的结果，则
该选项符合题意，否则不符合题意。在多开关组合型电路中，若要求每
个开关闭合都可以分别开启同一个用电器，则所有开关并联后与所控用
电器串联；若要求所有开关都闭合才能开启同一个用电器，则所有开关
串联后与所控用电器串联。

## Slide 35
【解析】在图A中，只闭合开关 时，电动机与定值电阻串联，再闭合开
关 时，定值电阻被短接，只有电动机接入电路，两种情况下通过电动
机的电流不同，故图A符合要求；在图B中，开关和 都闭合时，电动
机被短接，则电动机不能转动，且无法改变电动机旋转的快慢，故图B不
符合要求；在图C中，只闭合开关 时，只有电动机接入电路中，再闭合
开关 时，电动机与定值电阻并联，因为并联电路支路间互不影响，所
以无法改变电动机旋转的快慢，故图C不符合要求；在图D中，电动机与
定值电阻并联，开关单独控制电动机和定值电阻，因为并联电路支路间
互不影响，所以无法改变电动机旋转的快慢，故图D不符合要求。
【答案】A

## Slide 36
考点专练
9.（2024·四川巴中·中考）为了减少炒菜时对油烟的吸入，厨房里安装
了一台抽油烟机。抽油烟机上面的照明灯和电动机既可以同时工作又可
以独立工作。下列设计的抽油烟机内部电路图中，你认为符合要求的是
( )
A. B. C. D.

## Slide 37
【解析】由题意可知，照明灯和电动机都能各自独立工作，说明它们的
连接方式是并联，且两支路上各有一个开关来控制灯与电动机，故图A
符合要求。
【答案】A

## Slide 38
第20讲 电荷 电流 电路
实验与探究

## Slide 39
实验 探究串、并联电路中电流的规律
实验 方法 | 多次测量寻找普遍性规 律： ①先后按图甲、乙连接好 电路，用电流表分别测出 、、三点的电流 、 、 ，并填入数据记录 表中 | 实验电路
实验 方法 |  | 实验电路
. .
. .

## Slide 40
实验 方法 | ②换用不同规格的小灯泡 进行实验，多测几组数据 ③分析比较各组数据，得 出串、并联电路中各处电 流的关系 | ___________________________________________________________________________________________________
续表
. .

## Slide 41
注意 事项 | （1）实验前，要观察电流表指针是否在零刻度线处，若不在， 则须进行调零 （2）连接电路时要断开开关（目的：保护电路） （3）连接电流表时，要确保它的正、负接线柱连接正确 （电流须“ ”进“－”出），并选取合适的量程（用大量程试触） （4）对电流表读数时要注意明确所选量程和分度值 （5）实验中每记录一组数据后及时断开开关（目的：避免灯丝 电阻变化较大影响实验结果） （6）须选用不同规格的小灯泡进行多次实验（目的：避免结论 的偶然性）
注意 事项 | 
续表
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

## Slide 42
实验 结论 | （1）分析图甲实验中数据可知 ，结论：串联电路的 电流处处相等 （2）分析图乙实验中数据可知 ，结论：并联电路的 干路电流等于各支路电流之和
实验 结论 | 
续表
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

## Slide 43
评估 交流 | （1）图甲实验中，先后测得、、 三点的电流不同，可能原 因：①灯丝电阻受温度影响；②读数误差；③读数错误 （2）图乙实验中，测得、 两点的电流相等，原因：选用了两 个规格相同的灯泡进行实验 （3）实验中电流表指针反向偏转的原因：电流表正、负接线柱 接反了 （4）电流表指针偏转超过最大刻度值的原因：量程选小了
评估 交流 | 
续表
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

## Slide 44
深入 拓展 | （1）图甲实验中，闭合开关，灯泡闪亮一下随即熄灭，而另一 个灯泡始终没有发光，则没有发光的灯泡短路 （2）连接电路时，刚连接灯泡就发光，原因：开关没有断开 （3）电路故障分析：①电流表示数为零（电流表所在回路断 路、电流表断路、电流表短路）；②串联电路中两灯都不亮 （电路中存在断路或电源短路）；③串联电路中一灯不亮 （不亮的灯泡短路）；④并联电路中两灯都不亮（干路断路、 电源短路）；⑤并联电路中一灯不亮（不亮的灯泡断路）
续表
. .
. .
. .

## Slide 45
例 （2024·广西南宁·模拟）在探究“串联电路电流规律”的实验中：
（1）为保护电路，连接电路时开关要________。
（2）实验中，选择两个小灯泡的规格应该________（选填“相同”或“不
相同”）。
（3）在闭合开关前，看到电流表的指针如图20-9乙所示，此现象产生
的原因是电流表________。
图20-9

## Slide 46
（4）确定了电路连接正确以后，进行了多次实验，下表是某同学实验
中的几组数据，分析数据时发现所记录的数据中，具有明显错误的数据
是________A。
实验次数 |  |  | 
1 | 0.3 | 0.3 | 1.5
2 | 0.28 | 0.28 | 0.28
3 | 0.22 | 0.22 | 0.22
实验次数 |  |  | 
1 | 0.3 | 0.3 | 1.5
2 | 0.28 | 0.28 | 0.28
3 | 0.22 | 0.22 | 0.22
图20-9
（5）通过多组实验得到实验结论是为了________（填字母代号）。
A.减小实验误差 B.避免偶然性，增强普遍性

## Slide 47
（1）为保护电路，连接电路时开关要______。
断开
图20-9
（2）实验中，选择两个小灯泡的规格应该________（选填“相同”或“不
相同”）。
不相同

## Slide 48
（3）在闭合开关前，看到电流表的指针如图20-9乙所示，此现象产生
的原因是电流表__________。
图20-9
没有调零
【解析】开关闭合前，电路未形成通路，由题图乙可知，电流表的指针
已经偏转一定角度，说明电流表没有调零。

## Slide 49
（4）确定了电路连接正确以后，进行了多次实验，下表是某同学实验
中的几组数据，分析数据时发现所记录的数据中，具有明显错误的数据
是____A。
实验次数 |  |  | 
1 | 0.3 | 0.3 | 1.5
2 | 0.28 | 0.28 | 0.28
3 | 0.22 | 0.22 | 0.22
实验次数 |  |  | 
1 | 0.3 | 0.3 | 1.5
2 | 0.28 | 0.28 | 0.28
3 | 0.22 | 0.22 | 0.22
1.5
【解析】串联电路中的电流各处应相等，故第一组数据中的 是错误
的，错误的原因是电流表选用的是小量程，但按照大量程读数。

## Slide 50
（5）通过多组实验得到实验结论是为了___（填字母代号）。
B
A.减小实验误差 B.避免偶然性，增强普遍性

## Slide 51
拓展考问
（2024·四川成都·中考）在“探究并联电路中的电流特点”的实验中，
图20-12甲是某小组同学设计的电路图。
图20-10
（1）图20-10乙是该小组连接的电路，闭合开关 ，电流表测通过_____
的电流。

## Slide 52
（2）该小组同学换用不同规格的小灯泡进行实验，用电流表多次测 、
、 三点电流，记录实验数据如下表所示。
分析表中数据，下列说法不合理的是____。
（填字母代号）
图20-10
A.四次实验中电流表选用的量程为
B.表中的数据均在误差范围内
C.此实验还可测量更多组数据
D.通过多次实验，可避免偶然性

## Slide 53
（3）小成同学测量通过灯泡的电流时，正常发光， 忽亮忽灭，
他接下来的操作应该是________ 。（写出一条即可）
图20-10

## Slide 54
（1）图20-10乙是该小组连接的电路，闭合开关 ，电流表测通过____
的电流。
图20-10

## Slide 55
【解析】（2）由表中数据可知，电流
均没有超过 ，则应选择电流表的
小量程来提高数据的精确度，故A合理；
第4次实验中与、 之和相差较大，
不在误差允许范围内，故B不合理；此实
验还可继续换不同规格灯泡，或换电源电压进行实验，测量更多数据，
故C合理；本实验为探究实验，多次实验可以避免实验结论的偶然性，
故D合理。综上所述，故选B。
【答案】B

## Slide 56
（2）该小组同学换用不同规格的小灯泡进行实验，用电流表多次测 、
、 三点电流，记录实验数据如下表所示。
分析表中数据，下列说法不合理的是____。
（填字母代号）
图20-10
A.四次实验中电流表选用的量程为
B.表中的数据均在误差范围内
C.此实验还可测量更多组数据
D.通过多次实验，可避免偶然性
B

## Slide 57
（3）小成同学测量通过灯泡的电流时，正常发光， 忽亮忽灭，
他接下来的操作应该是__________________________________________
_____________。（写出一条即可）
检查所在支路的接线柱是否连接好（或检查是否拧紧）
图20-10
【解析】（3）与此时是并联关
系，若忽亮忽灭，则故障可能是
所在支路接触不良导致，可以检
查 所在支路的接线柱是否连接好，
或检查 是否拧紧。

## Slide 58
请完成第211~213页【备考练习】习题

## Slide 59
第20讲 电荷 电流 电路
备考练习 第20讲 电荷 电流 电路

## Slide 60
达标练
1.（2023·广西梧州·模拟）通常情况下，下列物品中属于绝缘体的是
( )
C
A.木质铅笔里的石墨芯 B.导线中的铜丝
C.钢丝钳把手上的塑料套 D.蓄电池内的硫酸溶液

## Slide 61
2.（2024·江苏徐州·中考）在如图B20-1所示的电路中，闭合开关，电路
所处的状态是( )
C
图B20-1
A.通路 B.断路 C.短路 D.无法判断

## Slide 62
3.（2024·西藏·中考）如图B20-2所示，用毛皮摩擦过的橡胶棒靠近静止
在空中的轻质小球时，小球远离橡胶棒。则( )
B
图B20-2
A.橡胶棒和小球都带正电 B.橡胶棒和小球都带负电
C.橡胶棒带负电，小球带正电 D.橡胶棒带正电，小球带负电

## Slide 63
4.（2024·四川巴中·中考）如图B20-3所示，用丝绸摩擦过的玻璃棒接触
不带电的验电器，金属箔片张开。下列说法正确的是( )
D
图B20-3
A.正电荷从丝绸转移到玻璃棒
B.玻璃棒带正电是因为得到了电子
C.摩擦起电过程中创造了电荷
D.验电器的金属箔片张开，是由于同种电荷相互排斥
【解析】玻璃棒与丝绸摩擦时，玻璃棒失去电子而带正电，丝绸得到电
子而带负电，并不是正电荷在丝绸和玻璃棒之间发生了转移，故A、B
错误。摩擦起电的实质是电荷的转移，并没有创造电荷，故C错误。

## Slide 64
图B20-4
5.（2023·山东济南·模拟）壁挂式拿起即亮手电筒
的结构如图B20-4所示，手电筒插入基座不亮，拔
离即亮，塑料片起到了开关作用。下列电路图与
其对应的是( )
B
A. B. C. D.
【解析】手电筒中的两节干电池串联作为电源，塑料片（相当于开关）
位于两节干电池之间，外壳相当于导线，则开关、两节干电池与灯泡组
成串联电路。

## Slide 65
图B20-5
6.（2023·广西桂林·模拟）在如图B20-5所示
的电路中，闭合开关后，通过小灯泡 、
的电流分别是、，电流表A、
的示数分别是( )
A
A.， B.，
C.， D.，

## Slide 66
图B20-6
7.（2024·广西贺州·模拟）在如图B20-6所示的电
路中，三个不同规格的灯泡接在电源上，电流表
的示数为，电流表的示数为，电流表
的示数为 。下列关系式正确的是( )
D
A. B. C. D.
【解析】由题图可知，三个灯泡并联，电流表测通过 的电流，电流
表测通过和两个支路的电流之和，故；电流表 测干路电
流，即通过三个灯泡的电流之和，故；综上可得 ，故
D正确。

## Slide 67
8.（2024·山东菏泽·中考）电脑屏幕上“粘”了一层灰尘。小明想到了一
个除尘办法：用塑料尺在头发上快速摩擦了几下，靠近电脑屏幕，灰尘
就被吸下来。这种办法利用了带电体具有______________的性质；塑料
尺是________（选填“导体”或“绝缘体”）。
吸引轻小物体
绝缘体

## Slide 68
9.（2024·甘肃武威·模拟）如图B20-7甲所示，当开关闭合时，电流表测
量的是通过____（选填“”“”或“和 ”）的电流。两个灯泡的连接
方式是____联，电流表的指针偏转位置如图B20-7乙所示，其示数为
______A。
图B20-7
并
0.28

## Slide 69
提分练
图B20-8
10.（2023·山东济宁·中考）如图B20-8所示，闭
合开关时，下列说法正确的是( )
C
A.灯与灯 串联
B.开关只能控制灯
C.电流表测通过灯 的电流
D.电流方向：从电流表经导线 处流向开关

## Slide 70
11.（2024·天津·中考）某兴趣小组要为居家老人设计一个“应急呼叫器”
电路，要求：开关断开时，电灯和电铃均不工作；开关闭合时，灯亮铃
响，即使电灯因断路不亮，电铃仍可工作。下列电路图符合设计要求的
是( )
C
A. B. C. D.
【解析】开关断开时，电灯和电铃均不工作；开关闭合时，灯亮铃响，
说明开关位于干路中。即使电灯因断路不亮，电铃仍可工作，说明电灯
和电铃能够独立工作，电灯和电铃并联，故C正确。

## Slide 71
12.（2023·内蒙古通辽·中考）常用的智能手机是通过指纹开关 或密码
开关来解锁的，若其中任一方式解锁失败后，锁定开关 均会断开而
暂停手机解锁功能， 将在一段时间后自动闭合而恢复解锁功能。若用
灯泡 发光模拟手机解锁成功，则符合要求的模拟电路是( )
A. B. C. D.

## Slide 72
【解析】由“指纹开关或密码开关均可以解锁，锁定开关 断开时
暂停手机解锁功能”可知，指纹开关和密码开关 可以独立工作且互
不影响，即它们为并联，且锁定开关 位于干路中。
【答案】B

## Slide 73
13.（2024·河南信阳·模拟）小明在做探究并联电路电流规律的实验，图
B20-9甲是实验的电路图。
图B20-9
（1）实验中，小明应该选择的两个小灯泡规格是________（选填“相同”
或“不同”）的。

## Slide 74
（2）请用笔画线代替导线，按电路图把图B20-9乙中的实物电路连接完
整。（导线不得交叉）
图B20-9

## Slide 75
（3）他正确连接电路闭合开关后，观察到灯泡发光，但灯泡 不发
光，电流表的示数为零，电路可能存在的故障是________。排除故障后
闭合开关，发现电流表指针偏转的角度很小，为了测量更准确，还应该
进行的操作是________ 。
图B20-9

## Slide 76
（4）他在测量通过灯泡 的电流时，电流表的示数如图B20-9丙所示，
则电流表的示数为________A。
图B20-9

## Slide 77
（5）另外两个小组也测出了两组电流并记录在下表中，由此可以初步
得出并联电路的电流规律：并联电路中，干路中的电流等于________
。
图B20-9
数据序号 | 中的电流 | 中的电流 | 干路中的电流
1 | 0.10 |  | 0.34
2 | 0.20 | 0.26 | 0.46
3 | 0.24 | 0.30 | 0.54
数据序号 |  |  | 
1 | 0.10 |  | 0.34
2 | 0.20 | 0.26 | 0.46
3 | 0.24 | 0.30 | 0.54
（6）大家在进行交流时，发现表格设计存在问题，该问题是________
。

## Slide 78
（1）实验中，小明应该选择的两个小灯泡规格是______（选填“相同”
或“不同”）的。
不同
图B20-9

## Slide 79
（2）请用笔画线代替导线，按电路图把图B20-9乙中的实物电路连接完
整。（导线不得交叉）
图B20-9
【答案】如答图B20-1所示
答图B20-1

## Slide 80
（3）他正确连接电路闭合开关后，观察到灯泡发光，但灯泡 不发
光，电流表的示数为零，电路可能存在的故障是__________。排除故障
后闭合开关，发现电流表指针偏转的角度很小，为了测量更准确，还应
该进行的操作是___________________________。
处断路
将电流表的量程改为
图B20-9

## Slide 81
（4）他在测量通过灯泡 的电流时，电流表的示数如图B20-9丙所示，
则电流表的示数为_____A。
0.24
图B20-9

## Slide 82
（5）另外两个小组也测出了两组电流并记录在下表中，由此可以
初步得出并联电路的电流规律：并联电路中，干路中的电流等于______
_______________。
数据序号 | 中的电流 | 中的电流 | 干路中的电流
1 | 0.10 |  | 0.34
2 | 0.20 | 0.26 | 0.46
3 | 0.24 | 0.30 | 0.54
数据序号 |  |  | 
1 | 0.10 |  | 0.34
2 | 0.20 | 0.26 | 0.46
3 | 0.24 | 0.30 | 0.54
各支路中的电流之和

## Slide 83
（6）大家在进行交流时，发现表格设计存在问题，该问题是_________
________。
电流缺少单位“A”
数据序号 | 中的电流 | 中的电流 | 干路中的电流
1 | 0.10 |  | 0.34
2 | 0.20 | 0.26 | 0.46
3 | 0.24 | 0.30 | 0.54
数据序号 |  |  | 
1 | 0.10 |  | 0.34
2 | 0.20 | 0.26 | 0.46
3 | 0.24 | 0.30 | 0.54

## Slide 84
冲刺练
14.某同学在探究串联电路电流的特点时，将两个规格不同的小灯泡 、
串联起来，实验电路如图B20-10甲所示。
图B20-10
（1）根据实验电路图，用笔画线将图B20-10乙中的实物连接起来，电
流表测 处电流。

## Slide 85
（2）该同学连接好电路后，用开关“试触”，观察到电流表指针迅速偏
转到零刻度线左侧，则他连接的电路存在的问题是________ 。
（3）正确连接电路后，闭合开关，发现灯不发光，灯 发光。该同
学猜想可能是灯 被短接了。他拿来一根导线进行检验，根据看到的现
象判断出他的猜想是错误的。
①请写出他检验时的做法及观察到的现象：
做法：________ 。
现象：________ 。
②请你对灯 不发光的原因提出一个合理的猜想：________ 。

## Slide 86
（1）根据实验电路图，用笔画线将图B20-10乙中的实物连接起来，电
流表测 处电流。
图B20-10
【答案】如答图B20-2所示
答图B20-2

## Slide 87
（2）该同学连接好电路后，用开关“试触”，观察到电流表指针迅速偏
转到零刻度线左侧，则他连接的电路存在的问题是__________________
_________。
电流表的正负接线柱接反了
图B20-10

## Slide 88
（3）正确连接电路后，闭合开关 ，发现灯
不发光，灯 发光。该同学猜想可能是灯
被短接了。他拿来一根导线进行检验，根
据看到的现象判断出他的猜想是错误的。
用一根导线接在两端
不发光，发光更亮，电流表示数变大
的实际功率太小
①请写出他检验时的做法及观察到的现象:
做法：______________________。
现象：______________________________________。
②请你对灯 不发光的原因提出一个合理的猜想：__________________。