## Slide 2
复习讲义
第一篇 基础过关
第五部分 电学与电磁现象
第十二章 电流和电路

## Slide 3
第21讲 电压 电阻
要点梳理

## Slide 6
易错集锦
1.下列说法正确的是( )
B
A.电路两端只要有电压，就一定有电流
B.某电路中只要有电流通过，电路中就一定有电源
C.有电源必定有电压，有电压必定有电流
D.电流的存在使得电路中出现电压，从而形成电源

## Slide 7
2.下列说法正确的是( )
D
A.短导线的电阻比长导线的电阻小
B.粗导线的电阻比细导线的电阻小
C.铜导线的电阻比铁导线的电阻小
D.在长度、材料相同时，粗导线的电阻比细导线的电阻小

## Slide 8
第21讲 电压 电阻
典题精析

## Slide 9
考点1 电压 电压表的使用
抢分攻略
1.记住一些常见的电压值：一节新干电池电压为1.<m></m>，家庭电路的
电压为<m></m>，对人体安全的电压不高于<m></m>。
2.电压表的电阻很大，电压表必须并联在电路中，否则会形成开路。
电压表可直接接在电源的两极上，此时测出的电压为电源电压。

## Slide 10
例1 （多选）小明连接了如图21-1所示的电路，下列说法正确的是
( )
图21-1
A.闭合开关，电压表测量 两端的电压
B.只将导线①的下端改接到右端，闭合开关 ，
电压表测量 两端的电压
C.只将导线①的下端改接到左端，闭合开关 ，
电压表测量和 的总电压
D.只将导线②的下端改接到左端，闭合开关 ，
电压表测量 两端的电压

## Slide 11
图21-1
方法点拨 电压表正确测量的要点：①电压表须
与被测用电器（电路）两端并联；②电流须从电
压表的正接线柱流进，从负接线柱流出；③须选
择合适量程。这三点须同时满足，缺一不可。

## Slide 12
图21-1
【解析】闭合开关，电压表与并联，测量 两端
的电压，故A正确。只将导线①的下端改接到 右
端，闭合开关，电压表仍与并联，测量 两端的
电压，故B正确。只将导线①的下端改接到 左端，
闭合开关，电压表并联到了电源的两端，则测量
和 的总电压，故C正确。只将导线②的下端改接
到左端，闭合开关，电压表的正负接线柱接反了，无法测量 两端
的电压，故D错误。
【答案】ABC

## Slide 13
考点专练
图21-2
1.（2024·广西桂林·模拟）小林在做电学实验时连接
了如图21-2所示的电路，闭合开关后( )
A.灯泡发光 B.电压表可能烧坏
C.电流表可能烧坏 D.灯泡可能烧坏

## Slide 14
【解析】由题图可知，电压表与灯泡串联后与电流
表并联。电压表的电阻很大，电压表所在支路相当
于断路，故电压表不会烧坏，灯泡不能发光。电流
表的电阻很小（相当于一根导线），电路中电流过
大，故电流表会被损坏。
图21-2
【答案】C

## Slide 15
考点2 串、并联电路中电压的规律
抢分攻略
1.应用串、并联电路电压的规律时，一定要明确电路的连接方式和
电压表所测的用电器。
2.电压规律：串联电路<m></m>；并联电路<m></m>。

## Slide 16
图21-3
例2 （2024·四川成都·模拟）小东想利用一只电压表、一个电源、两个
开关、若干导线来测两个灯泡两端的电压，他设计的电路如图21-3甲所
示，当闭合开关、断开开关时，电压表的示数为 ；当闭合开关
、断开开关 时，电压表的示数如图21-3乙所示，则此时电压表的示
数为____，两端的电压为____ 。

## Slide 17
方法点拨 分析电压关系的步骤：①明确电路的连接方式（串联或并
联）；②确定各电压表所测的用电器；③选择合适的电压规律。
图21-3

## Slide 18
【解析】当闭合开关，断开开关 时，两灯
串联，电压表测量电源电压，电压表的示数为
，故电源电压；当闭合开关 ，
断开开关时，电压表测量灯泡 两端的电压，
此时电压表选择的量程为，示数为，即灯泡 两端的电压
，由串联电路的电压关系可知，灯泡 两端的电压
。

## Slide 19
例2 （2024·四川成都·模拟）小东想利用一只电压表、一个电源、两个
开关、若干导线来测两个灯泡两端的电压，他设计的电路如图21-3甲所
示，当闭合开关、断开开关时，电压表的示数为 ；当闭合开关
、断开开关 时，电压表的示数如图21-4乙所示，则此时电压表的示
数为____，两端的电压为____ 。
图21-3
1.5
1.3

## Slide 20
考点专练
2.（2024·新疆·模拟）玩具车内需要8节新干电池串联作为电源，该电源
的电压为( )
C
A. B. C. D.
图21-4
3.（2024·甘肃武威·模拟）如图21-4所示，电源电
压保持不变，当开关闭合后，灯泡、 均发
光，电压表的示数为，则灯泡 两端的电压是
( )
D
A. B. C. D.

## Slide 21
考点3 电阻及其影响因素
抢分攻略
1.电阻是导体的特性，与其两端的电压以及通过它的电流大小无关。
2.影响电阻大小的因素：材料、长度、横截面积。材料相同的导体，
长度越长、横截面积越小，电阻越大。
3.电阻串联相当于导体长度变大，电阻变大；电阻并联相当于导体
横截面积增大，电阻变小；将导体拉长，其横截面积变小且长度变大，
电阻变大。

## Slide 22
4.二极管（主要材料是半导体）正向导通时电阻较小，反向截止时
电阻很大（相当于断路）。
5.导电性能介于导体和绝缘体之间的材料称作半导体，它的导电性
能受温度、压力、光照等因素影响较大。超导材料是在一定温度下电阻
为零的材料，超导体的电阻为0，电能通过它不会发生损耗。

## Slide 23
例3 （2024·广西南宁·模拟）在“设计制作一个调光灯”的实践活动中，
小明设计了如图21-5所示的电路，用、 两个金属夹子将一根铅笔芯接
入电路，当 夹子左右移动时，小灯泡的亮度会发生变化。关于这一装
置，下列说法正确的是( )
图21-5
A.将铅笔芯换成塑料吸管，灯泡也能亮
B.本实验可通过灯泡的亮暗反映接入电路的电阻大小
C.实验过程中电阻变化的主要原因是改变了横截面积
D.增加一节干电池，灯泡会更亮，说明铅笔芯电阻随
电压的增大而减小了

## Slide 24
方法点拨 导体电阻的大小与材料、长度、横截面积有关，比较导体电
阻的大小时，要注意用控制变量法。
图21-5

## Slide 25
图21-5
【解析】塑料吸管是绝缘体，不容易导电，因此把铅
笔芯换成塑料吸管后灯泡不会亮，故A错误。电源电
压不变，当接入电路的电阻变大时，电路中的电流就
会变小，灯泡会变暗，因此可以通过灯泡的亮暗反映
接入电路的电阻大小，故B正确。当B夹子左右移动时，铅笔芯接入电
路的长度发生变化，则电阻变化的主要因素是改变了长度，故C错误。
电阻是导体自身的一种性质，与导体的材料、长度、横截面积、温度有
关，而与电压、电流无关，故D错误。
【答案】B

## Slide 26
4.（2024·广西·中考）关于超导材料，下列说法正确的是( )
D
A.是绝缘体材料 B.是半导体材料
C.常温常压下电阻为零 D.用来输电可减少电能损耗
考点专练

## Slide 27
考点4 变阻器
抢分攻略
1.滑动变阻器连线遵循“一上一下”原则。选择下接线柱的依据：若
要求移动滑片时灯变亮（或电流表示数变大），则连入电路的阻值减小，
应选择使电阻丝长度变短的一侧的下接线柱。
2.滑动变阻器与所控制的用电器串联；闭合开关前，应把变阻器的
滑片调到阻值最大处。

## Slide 28
图21-6
例4 （2024·四川自贡·中考）图21-6是滑动变阻器的
结构示意图，当滑片 向右移动时，要使连入电路中
的电阻变大，应选择的接线柱为( )
A.和 B.和 C.和 D.和
方法点拨 哪一部分电阻丝被接入电路中是由下面的接线柱决定的。若
接左下接线柱，则滑片向右移动时电阻变大；若接右下接线柱，则滑片
向左移动时电阻变大。

## Slide 29
图21-6
【答案】D
【解析】当滑片 向右移动时，要使连入电路中的电阻变大，则应将电
阻丝的左半部分接入电路中，即需要接A接线柱，而上面的两个接线柱
接哪个都行，故应选择的接线柱为A和C或A和D，故D正确。

## Slide 30
图21-7
5.（2023·天津·中考）电位器实质是一种变阻器，
图21-7是电位器的结构和连入电路的示意图， 、
、是接线柱。当滑片向 端旋转时，连入电路的
电阻( )
B
A.变大 B.变小
C.不变 D.先变大后变小

## Slide 31
第21讲 电压 电阻
实验与探究

## Slide 32
实验 探究串、并联电路中电压的规律
实验 方法 | 多次测量寻找普遍性规律： ①先后按图甲、乙连接好电 路，用电压表分别测出图甲 中、、 间的电压 、、 ，用电压表分 别测出图乙中、、 间的电压、、 ，并 填入数据记录表中 | 实验电路
实验 方法 |  | 实验电路
. .

## Slide 33
实验 方法 | ②换用不同规格的小灯泡进 行实验，多测几组数据 ③分析比较各组数据，得出 串、并联电路中各处电压的 关系 | ________________________________________________________________________________________
续表
. .

## Slide 34
注意 事项 | （1）实验前，要观察电压表指针是否在零刻度线处，否则须进 行调零 （2）连接电路时要断开开关（目的：保护电路） （3）连接电压表时，要确保它的正、负接线柱连接正确 （电流须“ ”进“-”出），并选取合适的量程（用大量程试触） （4）对电压表读数时要注意明确所选量程和分度值 （5）须选用不同规格的小灯泡进行多次实验（目的：避免结论 的偶然性）
注意 事项 | 
续表
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

## Slide 35
实验 结论 | （1）分析图甲实验中数据可知 ，结论：串联电 路中电源两端电压等于各用电器两端电压之和 （2）分析图乙实验中数据可知 ，结论：并联电 路中电源两端电压与各支路用电器两端电压相等
评估 交流 | （1）图甲实验中，电路元件完好，但两灯都不亮，电压表示数 约等于电源电压，原因：电压表与两灯串联 （2）图甲实验中，测得 ，原因：选用了两个规格相同 的灯泡进行实验 （3）电压表指针反向偏转的原因：电压表正、负接线柱接反了 （4）电压表指针偏转超过最大刻度值的原因：量程选小了
实验 结论 | 
评估 交流 | 
续表
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

## Slide 36
深入 拓展 | （1）图甲实验中，测完间的电压后，直接将电压表与 点的 接线头改接点，不能测出 间的电压，原因：电压表正、负接 线柱接反了 （2）连接电路时，刚连接灯泡就发光，原因：开关没有断开 （3）电路故障分析：①电压表示数为零（电压表所测元件之外 断路、电压表断路、电压表短路）；②串联电路中两灯都不亮且 电压表示数约等于电源电压（电压表所测元件断路）；③串联电 路中一灯不亮，另一灯正常工作（不亮的灯泡短路）；④并联电 路中两灯都不亮（干路断路、电源短路）；⑤并联电路中一灯不 亮，另一灯正常工作（不亮的灯泡断路）
深入 拓展 | 
续表
. .
. .
. .
. .
. .

## Slide 37
图21-8
例 （2024·广东·中考）探究串联电路
中电压的规律。
（1）根据图21-8甲中的电路图，用笔
画线代替导线将图21-8乙所示的实物
电路连接完整。
（2）连接电路时，开关应处于_______
状态。正确连接电路后，闭合开关，
若灯断路，则 两端________
（选填“有”或“无”）电压。

## Slide 38
（3）用电压表分别测出电压、和。其中第1次测 时，电
压表的表盘如图21-8丙所示，其示数为________ 。接着更换不同规格
的灯泡并多次实验，数据记录见下表。
实验次序 | 电压 | 电压 | 电压
1 |  | 1.7 | 2.9
2 | 1.3 | 1.6 | 2.9
3 | 1.1 | 1.8 | 2.9
实验次序 |  |  | 
1 |  | 1.7 | 2.9
2 | 1.3 | 1.6 | 2.9
3 | 1.1 | 1.8 | 2.9
图21-8

## Slide 39
①分析表中数据，得到初步结论：串联电路两端的总电压等于各部分电
路两端电压________。
图21-8
②为使结论更具普遍性，小明将灯泡换成其他类型用电器并多次实验。
此外，还可以________。

## Slide 40
（1）根据图21-8甲中的电路图，用笔画线代替导线将图21-8乙所示的
实物电路连接完整。
图21-8
【答案】如答图21-1所示
答图21-1

## Slide 41
（2）连接电路时，开关应处于______状态。正确
连接电路后，闭合开关，若灯断路，则 两端
____（选填“有”或“无”）电压。
断开
无

## Slide 42
1.2
（3）用电压表分别测出电压、和。其中第1次测 时，电
压表的表盘如图21-8丙所示，其示数为________ 。接着更换不同规格
的灯泡并多次实验，数据记录见下表。
实验次序 | 电压 | 电压 | 电压
1 |  | 1.7 | 2.9
2 | 1.3 | 1.6 | 2.9
3 | 1.1 | 1.8 | 2.9
实验次序 |  |  | 
1 |  | 1.7 | 2.9
2 | 1.3 | 1.6 | 2.9
3 | 1.1 | 1.8 | 2.9
图21-8

## Slide 43
①分析表中数据，得到初步结论：串联电路两端
的总电压等于各部分电路两端电压______。
②为使结论更具普遍性，小明将灯泡换成其他类
型用电器并多次实验。此外，还可以__________
_______________。
之和
改变电源电压并多次实验
1.2

## Slide 44
拓展考问
1.（2023·海南·中考·改编）小海和小南探究串联电路电压的特点，选用
一个“”的小灯泡和一个 的定值电阻串联，按照如图21-9
甲所示的电路进行实验。
（1）用笔画线代替导线，将图21-9乙中的实物电路连接完整。
图21-9

## Slide 45
（2）用电压表测量定值电阻两端的电压时，闭合开关，小灯泡忽明忽
暗，电压表的指针摇摆不定。小海认为电路故障是线路接触不良，小南
认为电路故障是小灯泡断路。则判断正确的是________（选填“小海”或
“小南”）。
图21-9

## Slide 46
（3）排除故障并用电压表正确测量定值电阻两端的电压后，为了测量
灯泡两端的电压，________（选填“能”或“不能”）保持 接点不动，只将
与接点相连的导线改接到 接点，理由是________ 。
图21-9

## Slide 47
（4）实验中通过测量得到一组数据，如下表所示。根据数据得出结论：
串联电路的总电压等于各用电器两端的电压之和。这样得出结论______
（选填“合理”或“不合理”），理由是________ 。
图21-9
实验序号 |  |  | 
1 | 2.4 V | 2.0 V | 4.4 V
实验序号 |  |  | 
1 | 2.4 V | 2.0 V | 4.4 V

## Slide 48
（1）用笔画线代替导线，将图21-9乙中的实物电路连接完整。
图21-9
【答案】如答图21-2所示
答图21-2

## Slide 49
（2）用电压表测量定值电阻两端的电压时，闭合开关，小灯泡忽明忽
暗，电压表的指针摇摆不定。小海认为电路故障是线路接触不良，小南
认为电路故障是小灯泡断路。则判断正确的是______（选填“小海”或
“小南”）。
小海
图21-9

## Slide 50
（3）排除故障并用电压表正确测量定值电阻两端的电压后，为了测量
灯泡两端的电压，_____（选填“能”或“不能”）保持 接点不动，只将与
接点相连的导线改接到 接点，理由是____________________________。
不能
电压表的正、负接线柱接反了
图21-9

## Slide 51
（4）实验中通过测量得到一组数据，如下表所示。根据数据得出结论：
串联电路的总电压等于各用电器两端的电压之和。这样得出结论______
___（选填“合理”或“不合理”），理由是___________________________
___________________________。
实验序号 |  |  | 
1 | 2.4V | 2.0V | 4.4V
实验序号 |  |  | 
1 | 2.4V | 2.0V | 4.4V
不合理
没有进行多次测量，只凭一组实验数据得出结论具有偶然性
图21-9

## Slide 52
请完成第<m>15</m>页【备考练习】习题

## Slide 53
第21讲 电压 电阻
备考练习 第21讲 电压 电阻

## Slide 54
达标练
图B21-1
1.（2024·广西贵港·模拟）小晨用如
图B21-1所示的电路进行实验。闭合
开关，用酒精灯给金属丝加热，发
现电流表示数和灯泡亮度都会发生
D
A.长度 B.横截面积 C.电流 D.温度
2.（2024·广西柳州·模拟）小明的书桌上有一个调光台灯，台灯上调节
灯泡亮度的旋钮实质上是一个( )
D
A.电源 B.电流表 C.开关 D.变阻器
变化。实验中，影响导体电阻大小的因素是( )

## Slide 55
3.（2024·山东济南·模拟）手电筒和 吸顶灯具有光效高、寿命长、
安全环保等优点，它们的主要部分是高亮度发光二极管，这种发光二极
管主要由硅等材料制成，硅是一种( )
B
A.导体 B.半导体 C.绝缘体 D.超导体

## Slide 56
图B21-2
4.（2023·吉林长春·中考）在烧杯中加入盐
水，将铜片和锌片放在盐水中，这就是一
个电池。用电压表测量这个自制电池的电
压，其现象如图B21-2所示。下列说法正
确的是( )
A
A.铜片是电池的正极 B.锌片是电池的正极
C.盐水不导电 D.电压表的正、负接线柱接反了

## Slide 57
图B21-3
5.（2023·吉林长春·模拟）如图B21-3所示，电源电压
为，闭合开关后，电压表的示数为 。下列描
述不正确的是( )
C
A.两端的电压为
B.两端的电压为
C.开关 断开后，电压表无示数
D.开关断开后，电压表的示数为

## Slide 58
6.（2023·广东·中考）如图B21-4甲所示，电压表的示数为____ 。滑动
变阻器以图B21-4乙所示的方式接入电路，当滑片向左滑动时，滑动变
阻器连入电路的电阻______（选填“变大”“变小”或“不变”）。
2.3
变小
图B21-4

## Slide 59
7.（2023·湖南怀化·中考）如图B21-5所示，闭合开关后，电压表 的示
数为，的示数为，则电路的电源电压为____，灯泡 两端
的电压为___ 。
4.5
2
图B21-5

## Slide 60
提分练
8.（2024·广西贵港·模拟）如图B21-6所示，探究影响导体电阻大小的因
素时，分别选用、、、四根不同的金属丝接入、 两点之间，
下列说法正确的是( )
图B21-6
A.接金属丝、 时，可探究导体电阻大小与
导体长度是否有关
B.接金属丝、 时，可探究导体电阻大小与
横截面积是否有关
C.接金属丝时比接金属丝 时电流表示数大一些
D.该实验装置不能探究导体电阻与导体材料的关系

## Slide 61
图B21-6
【解析】探究导体电阻大小与导体长度是否有关，
应选择材料、横截面积相同而长度不同的电阻丝，
则应选B、D金属丝，故A错误。为了探究导体电
阻与横截面积的关系，应选择横截面积不同而其他
条件相同的电阻丝，则应选B、C金属丝，故B错误。
B和C金属丝的材料、长度相同，而C的横截面积较大，其电阻较小，则通
过C的电流更大，故C正确。探究导体的电阻与导体材料的关系，应该选择
材料不同而其他条件相同的电阻丝，A、B金属丝符合要求，故D错误。
【答案】C

## Slide 62
9.（2024·广西梧州·模拟）图B21-7为某品牌风扇调速器和用于调速的电
位器结构图，1、2、3是它的三个接线柱。若要使滑片 顺时针转动时风
扇转速加快，则下列连接方法正确的是( )
图B21-7
A.1与2 B.2与3
C.1与3 D.以上连接方法都正确

## Slide 63
【解析】若要使滑片 顺时针转动时风扇转速加快，则要使电路中的电
流变大，电位器接入电路的电阻变小，即顺时针转动时电位器接入电路
中电阻丝的长度变小，故接1、2两个接线柱。
图B21-7
【答案】A

## Slide 64
10.（2024·湖南长沙·模拟）如图B21-8甲所示的电路正常工作时，两个
电压表的指针偏转角度相同（如图B21-8乙所示）。下列说法正确的是
( )
图B21-8
A.和两灯并联 B.两端的电压为
C.两端的电压为 D.电源电压为

## Slide 65
图B21-8
【解析】由电路图可知，和 两灯串联，
电压表测电源电压，电压表测 两端的
电压，故A错误。因为两个电压表的指针位置
相同，串联电路两端电压等于各部分电压之
和，所以电压表的示数应大于的示数，则电压表 的量程是
，示数为，电压表的量程是，示数为 ，即电源
电压为，两端的电压为，故C、D错误。 两端的电压
，故B正确。
【答案】B

## Slide 66
11.（2024·湖北·模拟）小王同学根据图B21-9甲所示的电路对串联电路
电压规律进行了探究。
图B21-9
（1）为使结论具有普遍性，、 应选择规格________（选填“相同”
或“不同”）的灯泡。

## Slide 67
（2）小王正确测出了两端的电压，在测 两端的电压时，小王打算
采用以下方法：电压表所接的接点不动，只断开接点，并改接到 接
点上。此操作可能会导致电压表出现的现象是________。
（3）最后，小王按照正确的方法测量、 两点之间的电压如图B21-9
乙所示，________，、两端的电压分别为 、
，由此可知，电路出现的故障可能是________断路。
图B21-9

## Slide 68
（1）为使结论具有普遍性，、 应选择规格______（选填“相同”或
“不同”）的灯泡。
不同
图B21-9

## Slide 69
（2）小王正确测出了两端的电压，在测 两端的电压时，小王打算
采用以下方法：电压表所接的接点不动，只断开接点，并改接到 接
点上。此操作可能会导致电压表出现的现象是______________________。
电压表的指针反向偏转
图B21-9

## Slide 70
（3）最后，小王按照正确的方法测量、 两点之间的电压如图B21-9
乙所示，___，、两端的电压分别为、 ，由
此可知，电路出现的故障可能是___断路。
4
图B21-9
【解析】两端的电压，说
明电压表与电源连通， 两端的电压
，说明电路可能断路，电路
出现的故障可能是 断路。

## Slide 71
图B21-10
12.（2023·西藏·中考）某学习小组在“探究影响导体
电阻大小的因素”实验时，设计了如图B21-10所示的
实验装置，实验中分别将A、B、C、D四根导体接入
电路，四根导体的材料规格如下表所示。
导体代号 | 长度/ | 横截面积/ | 材料 | 电流表示数/A
A | 1.0 | 0.4 | 锰铜 | 1.4
B | 0.5 | 0.4 | 锰铜 | .2.7
C | 1.0 | 0.6 | 锰铜 | 2.0
D | 1.0 | 0.4 | 镍铬合金 | 0.6
导体代号 |  |  | 材料 | 电流表示数/A
A | 1.0 | 0.4 | 锰铜 | 1.4
B | 0.5 | 0.4 | 锰铜 | .2.7
C | 1.0 | 0.6 | 锰铜 | 2.0
D | 1.0 | 0.4 | 镍铬合金 | 0.6
（1）请你在图B21-10中用一根导线将电流表正确连入电路。

## Slide 72
（2）为比较A、B、C、D四根导体电阻的大小，可通过观察________
来判断。
图B21-10

## Slide 73
（3）要探究导体电阻大小与长度的关系，应选用________两根导体进
行实验。
（4）将A、C两根导体分别接入电路中进行实验，可得出结论：当导体
的长度和材料相同时，横截面积越大，电阻越________。

## Slide 74
（5）为改装一个滑动变阻器使其最大阻值变小，请你根据实验结论写
出一种合理方法：________ 。
图B21-10

## Slide 75
（1）请你在图B21-10中用一根导线将电流表正确连入电路。
图B21-10
【答案】如答图B21-1所示
答图B21-1
（2）为比较A、B、C、D四根导体电阻的大小，可通过观察_________
_____来判断。
电流表的示数

## Slide 76
（3）要探究导体电阻大小与长度的关系，应选用_______两根导体进行实验。
A、B
（4）将A、C两根导体分别接入电路中进行实验，可得出结论：当导体的长
度和材料相同时，横截面积越大，电阻越____。
小
（5）为改装一个滑动变阻器使其最大阻值变小，请你根据实验结论写
出一种合理方法：______________________________________________
______________________________________________________。
在电阻丝材料和横截面积不变时，换用较短的电阻丝（或在电阻丝材料和长度不变时，换用较粗的电阻丝）

## Slide 77
冲刺练
13.（2024·陕西咸阳·模拟）物理小组的同学在探究影响导体电阻大小的
因素后，得到了导体电阻大小与导体的材料、长度和横截面积有关的结
论。在查阅资料后发现温度也会影响导体的电阻，同学们利用如图B21-
11甲所示的装置，就温度对不同材料导体电阻阻值的影响展开探究。
图B21-11

## Slide 78
（1）连接电路时，滑动变阻器的滑片应置于最________（选填“左”或
“右”）端。
图B21-11

## Slide 79
（2）连接好电路后，闭合开关，将加热导体前的电流表示数记为 ，用
酒精灯加热导体,将此时电流表的示数记为 ，撤去酒精灯，待导体冷
却至室温后，将此时电流表的示数记为 ，记录的实验数据如下表所示。
材料 |  |  | 
铜丝 | 2.5 | 2.3 | 2.5
铁丝 | 1.2 | 0.8 | 1.2
铝丝 | 1 | 0.7 | 1
未知材料 | 0.1 | 2.9 | 0.1
材料 |  |  | 
铜丝 | 2.5 | 2.3 | 2.5
铁丝 | 1.2 | 0.8 | 1.2
铝丝 | 1 | 0.7 | 1
未知材料 | 0.1 | 2.9 | 0.1

## Slide 80
①分析表中的、 数据可知：温度升高，铜丝、铁丝、铝丝的电阻会__
_______，未知材料的电阻丝阻值会________，四种材料中________的
阻值受温度影响最大。
图B21-11
②分析表中的、、 数据，发现导体在加热前和冷却至室温后所在
电路的电流大小是相等的，因此本次实验中的温度变化对导体电阻的影
响是________（选填“可逆”或“不可逆”）的。
材料 |  |  | 
铜丝 | 2.5 | 2.3 | 2.5
铁丝 | 1.2 | 0.8 | 1.2
铝丝 | 1 | 0.7 | 1
未知材料 | 0.1 | 2.9 | 0.1
材料 |  |  | 
铜丝 | 2.5 | 2.3 | 2.5
铁丝 | 1.2 | 0.8 | 1.2
铝丝 | 1 | 0.7 | 1
未知材料 | 0.1 | 2.9 | 0.1

## Slide 81
（3）小明想利用上述四种材料制成的电阻丝制作一个温度传感器，图
B21-11乙是电路图，为保护电路的定值电阻， 是感温电阻，将电流
表表盘改装为温度传感器表盘（表盘上从左到右温度示数依次变大），
上述四种材料中哪种适合作为感温电阻？请说明理由。答：________
。
图B21-11

## Slide 82
（1）连接电路时，滑动变阻器的滑片应置于最____（选填“左”或“右”）端。
左
图B21-11

## Slide 83
（2）连接好电路后，闭合开关，将加热导体前的电流表示数记为 ，用
酒精灯加热导体,将此时电流表的示数记为 ，撤去酒精灯，待导体冷
却至室温后，将此时电流表的示数记为 ，记录的实验数据如下表所示。
材料 |  |  | 
铜丝 | 2.5 | 2.3 | 2.5
铁丝 | 1.2 | 0.8 | 1.2
铝丝 | 1 | 0.7 | 1
未知材料 | 0.1 | 2.9 | 0.1
材料 |  |  | 
铜丝 | 2.5 | 2.3 | 2.5
铁丝 | 1.2 | 0.8 | 1.2
铝丝 | 1 | 0.7 | 1
未知材料 | 0.1 | 2.9 | 0.1

## Slide 84
①分析表中的、 数据可知：温度升高，铜丝、铁丝、铝丝的电阻会
______，未知材料的电阻丝阻值会______，四种材料中__________的阻
值受温度影响最大。
增大
减小
未知材料
②分析表中的、、 数据，发现导体在加热前和冷却至室温后所在
电路的电流大小是相等的，因此本次实验中的温度变化对导体电阻的影
响是______（选填“可逆”或“不可逆”）的。
可逆
材料 |  |  | 
铜丝 | 2.5 | 2.3 | 2.5
铁丝 | 1.2 | 0.8 | 1.2
铝丝 | 1 | 0.7 | 1
未知材料 | 0.1 | 2.9 | 0.1
材料 |  |  | 
铜丝 | 2.5 | 2.3 | 2.5
铁丝 | 1.2 | 0.8 | 1.2
铝丝 | 1 | 0.7 | 1
未知材料 | 0.1 | 2.9 | 0.1
图B21-11

## Slide 85
图B21-11
（3）小明想利用上述四种材料制成的电阻丝制作
一个温度传感器，图B21-11乙是电路图， 为保护
电路的定值电阻， 是感温电阻，将电流表表盘改
装为温度传感器表盘（表盘上从左到右温度示数依
次变大），上述四种材料中哪种适合作为感温电阻？请说明理由。答：
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________ 。
未知材料适合作为感温电阻，因为电路中的电压不变时，随着温度
的增加，通过未知材料的电流增大，符合“将电流表盘改装成温度传感
器表盘后，表盘上从左到右温度示数依次变大”的要求