## Slide 2
复习讲义
第一篇 基础过关
第五部分 电学与电磁现象
第十三章 欧姆定律

## Slide 3
专项突破三 电路故障分析
典题精析

## Slide 4
类型1 一般电路故障分析
方法指津
1.电路故障主要有断路和短路两大类
 | 串联 | 并联
断路 | 所有用电器都不工作（一断全断） | 断路的支路用电器不工作， 其他支路不受影响
短路 | 被短接的用电器（局部短路）不 工作，其他用电器仍能工作 | 所有用电器都不工作（一短全短）

## Slide 5
2.根据电表示数判断电路故障
 | 电流表 | 电压表
有示数 | 两接线柱到电源正负极之 间的电路存在短路 | 与电压表并联部分电路存在断路
无示数 | 电路某处存在断路 | ①两接线柱到电源正负极之间的 电路存在断路 ②电压表短路

## Slide 6
3.并联电路故障分析：并联电路中，若某条支路短路，则导致电源
短路，所有用电器不工作，电源可能被烧坏。并联电路中的断路（只有
一处故障）情形，若两个灯泡均不亮，则干路断路；若只有一个灯泡亮，
则不亮的灯泡断路。

## Slide 7
4.串联电路故障分析

## Slide 8
图Z3-1
例1 （2023·山西·中考）在图Z3-1所示电路中，闭合开关
后，发现只有一盏灯发光，电流表有示数，电压表的示数
为零，随后将电压表断开，发现两盏灯都发光并且电流表
有示数。若电路中只有一处故障，则电路故障可能是
( )
A. 开路 B.电压表开路
C.电压表短路 D. 短路

## Slide 9
图Z3-1
【解析】根据电路图可知，灯和灯 串联，电压表测灯
两端电压，电流表测电路中的电流。闭合开关后，发现
只有一盏灯发光、电流表有示数，说明电路是通路，则电
路出现了短路现象。随后将电压表断开，发现两盏灯都发
光并且电流表有示数，说明电压表把灯泡 短路了。故选
C。
【答案】C

## Slide 10
图Z3-2
例2 （2024·山东烟台·中考）（多选）在如图Z3-
2所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关
后发现电压表无示数，假设电路中只有一个元件
发生故障，则故障的原因可能是( )
A.灯泡短路 B.灯泡 短路
C.灯泡断路 D.灯泡 断路
方法点拨 电路故障分析，首先要明确电路的连接情况和电表的测量对
象，再根据相关现象进行判断。大多数情况下用反推法比较方便，即直
接分析选项中相应故障导致的现象，再对比题干现象，即可得出答案。

## Slide 11
图Z3-2
【答案】AD
【解析】由题图可知，两灯串联，电压表测量灯 两端的电压。闭合开
关后发现电压表无示数，则故障的原因可能是灯泡 短路，导致电压表
无示数，也可能是灯泡 断路，导致电压表断路。

## Slide 12
类型2 测量小灯泡电阻或电功率实验中常见的故障
方法指津
1.电流表有示数，电压表无示数，小灯泡不发光，则小灯泡短路；
电流表无示数，电压表示数接近电源电压，小灯泡不发光，则小灯泡断
路或电流表与电压表互换位置。
2.电压表和电流表都没有示数，小灯泡不亮，则滑动变阻器断路或
开关断路。

## Slide 13
3.闭合开关，过了一段时间，灯泡突然变亮，电流表、电压表示数
均增大，则滑动变阻器短路。
4.无论怎样移动滑片，电流表和电压表的示数都不变，若灯泡发光
过亮，则滑动变阻器“上上”连接；若灯泡发光较暗，则滑动变阻器“下
下”连接。
5.电表问题：若指针反向偏转，则正负接线柱接反了；若指针偏转
超量程或指针偏转角度太小，则量程选择不合适。

## Slide 14
图Z3-3
例3 在测量小灯泡电阻实验中，闭
合开关前，电流表指针均指在零刻
度处，当闭合开关试触时，发现几
个实验小组的电流表指针摆动分别
正负接线柱接反了
量程选择偏大
量程选择偏小
连接电路时开关未断开
出现如图Z3-3甲、乙、丙所示的三种情况，图甲存在的问题是________
__________， 图乙存在的问题是______________，图丙存在的问题是
______________。排除以上问题后继续实验，在连接最后一根导线时灯
泡亮了，其中存在的问题是______________________。

## Slide 15
类型3 家庭电路故障
方法指津
1.家庭电路中的各个用电器都是并联的，若某一处发生短路，就会
造成保险丝烧断或空气开关跳闸；若某支路断路则不会影响到其他支路。
2.保险丝烧断或空气开关“跳闸”的原因：①短路；②电路总功率过大。

## Slide 16
3.开关接在灯与火线之间，闭合开关，当用试电笔分别测试电灯两
接线处或插座的两孔时，试电笔的氖管都发光，则进户零线断路了。
4.用校验灯检验电路故障：拆下保险丝，将校验灯接在保险丝的位
置，依次闭合各个灯泡的开关，若校验灯正常发光，则开关所在支路短
路；若校验灯发光偏暗，则开关所在支路正常；若校验灯不发光，则开
关所在支路断路。

## Slide 17
图Z3-4
例4 （2023·湖北武汉·中考）小强同学放学回
家后，打开电灯，接入电热水壶，两者均正
常工作，接着启动微波炉加热食品时，发现
微波炉不工作，电热水壶突然停止工作，但
A.零线上间断路 B.零线上 间断路
C.微波炉所在支路间短路 D.电热水壶所在支路 间短路
是电灯仍然正常发光，如图Z3-4所示。他对故障作了下列四种判断，其
中正确的是 ( )

## Slide 18
图Z3-4
【解析】电灯仍正常工作，说明与灯
泡相连的火线、零线均正常；电热水
壶和微波炉突然停止工作，说明电热
水壶和微波炉所在的干路出现断路现
象。若微波炉所在支路 间短路或电
热水壶所在支路 间短路，则所有用电器都不可能有电流通过，电灯不
能正常发光。综上所述，故障为 间发生了断路。
【答案】A

## Slide 19
图Z3-5
例5 小北家买了新房，她要为自己房间
安装一盏照明灯和一个插座，图Z3-5是
她设计的电路，图中虚线框1和2是电灯
或开关的位置，则开关应装在虚线框
___（选填“1”或“2”）中。安装完毕后，
闭合开关，电灯不亮，用试电笔分别测
试、、 点时，试电笔的氖管都发光，
则电路的故障为______________。排除故障后，小北用试电笔测试 点，
试电笔氖管________（选填“发光”或“不发光”）。

## Slide 20
图Z3-5
方法点拨 家庭电路中，各用电器是并联
的，开关接在火线上。闭合开关，当试
电笔分别测试电灯两接线处或插座的两
孔时，若试电笔的氖管都发光，则进户
零线断路；若试电笔的氖管都不发光，
则进户火线断路。

## Slide 21
图Z3-5
【解析】保险丝接在火线上，开关应接
在灯与火线之间，因此开关应接在1处。
当用试电笔分别测试、、 点时，试
电笔的氖管都发光，说明火线上有电；
而零线处不该亮，但也亮了，说明零线
通过电灯、开关与火线相通了，故零线
断路。排除故障后，用试电笔测试
点， 点与零线相连，氖管不发光。

## Slide 22
图Z3-5
例5 小北家买了新房，她要为自己房间
安装一盏照明灯和一个插座，图Z3-5是
她设计的电路，图中虚线框1和2是电灯
或开关的位置，则开关应装在虚线框
___（选填“1”或“2”）中。安装完毕后，
闭合开关，电灯不亮，用试电笔分别测
试、、 点时，试电笔的氖管都发光，
1
进户零线断路
不发光
则电路的故障为______________。排除故障后，小北用试电笔测试 点，
试电笔氖管________（选填“发光”或“不发光”）。

## Slide 23
请完成第<m></m>页【备考练习】习题

## Slide 24
专项突破三 电路故障分析
备考练习 专项突破三 电路故障分析

## Slide 25
提分练
图ZB3-1
1.（2023·福建·中考）在图ZB3-1所示电路中，闭合开
关，滑动变阻器滑片 移动过程中，灯突然熄灭，电
压表和电流表均无示数。若电路中仅有一处故障，则
故障不可能是( )
B
A.电流表接线松开 B.小灯泡 断路
C.滑动变阻器断路 D.开关 接触不良

## Slide 26
图ZB3-2
2.（2024·安徽·模拟）在如图ZB3-2所示的电路
中，闭合开关后，小灯泡、 都不发光，
用电压表接、两点时有示数，接、 两点
时无示数。若电路中只有一处故障，则产生上
述现象的原因可能是( )
A.小灯泡的灯丝断了 B.小灯泡 的灯丝断了
C.开关处发生断路 D.滑动变阻器 发生短路

## Slide 27
图ZB3-2
【解析】闭合开关，小灯泡、 都不发光，
说明电路发生了断路现象，用电压表接A、B两
点时有示数，说明A、B两点之外的电路为通路，
接B、C两点时无示数，而且电路中只有一处故
障，说明小灯泡 的灯丝断了，故A正确，B错
误。若开关 处发生断路，用电压表接A、B两点和B、C两点时都没有示
数，故C错误。若滑动变阻器 发生短路，则电路仍为通路，灯都会亮
且用电压表接A、B两点和B、C两点时都有示数，故D错误。
【答案】A

## Slide 28
图ZB3-3
3.（2024·四川南充·模拟）如图ZB3-3所示，
闭合开关后，各元件均正常工作，一段时间
后，电流表示数变大，电压表示数变大，则
可能发生的故障是( )
C
A.短路 B.断路 C.短路 D. 断路
【解析】由题图可知，灯泡与电阻 串联在
电路中，电压表测量 两端的电压，电流表测
量电路中的电流。一段时间后，电流表的示
数变大，这说明电路出现了短路现象；电压
表的示数变大，则电压表测量的是电源电压，
所以故障是 短路，故选C。

## Slide 29
4.（2024·湖北武汉·中考）图ZB3-4是某同学家部分家庭电路的示意图。
电能表上标有“ ”的字样，他家正在使用的所有用电器总
功率为，其中电饭煲的功率为 ，饭煮熟后，他将这个电饭煲
插头从插座中拔出，再将功率为 的电热水壶插头接入插座中，其他
用电器仍正常工作，闭合电热水壶上的开关，空气开关“跳闸”。空气开
关“跳闸”的原因可能是( )
图ZB3-4
A.照明灯的开关接在了零线与灯泡之间
B.用电器的总功率过大
C.电热水壶的内部电路短路
D.接入电热水壶的插座短路

## Slide 30
图ZB3-4
【解析】照明灯的开关接在了零线与灯泡之
间，不会引发空气开关“跳闸”，只是容易发
生触电事故，故A错误。由题意可知，将电饭
煲插头从插座中拔出，再将电热水壶插头接
入插座中，电路中用电器的总功率变小，故
空气开关“跳闸”的原因不可能是用电器的总功率过大，故B错误。如果
接入电热水壶的插座短路，那么没有插入电热水壶时，空气开关就会
“跳闸”，而闭合电热水壶上的开关，空气开关才“跳闸”，则说明电热水
壶的内部电路短路，故C正确，D错误。
【答案】C

## Slide 31
冲刺练
图ZB3-5
5.（2023·山东临沂·模拟）在图ZB3-5所示电路中，
闭合开关，只有一只灯泡发光，且两只电压表示
数相同。则电路故障可能是( )
A.灯断路 B.灯 断路
C.灯短路 D.灯 短路

## Slide 32
图ZB3-5
【解析】由电路图可知，两个灯泡串联，当开关
闭合后，只有一个灯泡发光，说明故障为短路，
一定不是断路，故A、B错误。如果灯泡 短路，
那么灯泡不发光，灯泡发光，电压表、
的示数都等于电源电压，故C正确。如果灯泡
短接，则灯泡不发光，灯泡发光，电压表 测量电源电压，示数等
于，电压表 被短接，示数为零，故D错误。
【答案】C

## Slide 33
6.（2023·辽宁营口·中考）家庭电路的部分电路如图ZB3-6所示（电路
连接正确）。根据电路图可以判断甲、乙两根进户线中____是火线。只
闭合开关，灯正常发光，此时用试电笔接触 点，试电笔的氖管___
____（选填“发光”或“不发光”）；再闭合开关，灯 马上熄灭，则故
障原因可能是灯 ______（选填“短路”或“断路”）。
图ZB3-6

## Slide 34
图ZB3-6
【解析】由题图可知，开关与 串联，且接在
甲与 之间，根据家庭电路的安全要求可知，甲
是火线。只闭合开关，灯 正常发光（灯泡两
端的电压等于家庭电路的电压），此时用试电笔
接触点，因点与零线相连， 点与大地间的电
压为，所以此时试电笔的氖管不发光。灯 正常发光，再闭合开关，
灯马上熄灭，则故障原因可能是灯短路， 断路不影响 。

## Slide 35
6.（2023·辽宁营口·中考）家庭电路的部分电路如图ZB3-6所示（电路连
接正确）。根据电路图可以判断甲、乙两根进户线中____是火线。只闭
合开关，灯正常发光，此时用试电笔接触 点，试电笔的氖管______
（选填“发光”或“不发光”）；再闭合开关，灯 马上熄灭，则故障原因
可能是灯 ______（选填“短路”或“断路”）。
甲
不发光
短路
图ZB3-6