## Slide 2
复习讲义
第五部分 电学与电磁现象
第十四章 电功率
专题突破四 动态电路分析与电路设计

## Slide 3
一、动态电路的分析
典题精析

## Slide 4
方法指津
1.动态电路分析的题目往往设置在实际应用的背景下，需了解相关
设备的工作原理，分析电路中各元件的连接方式，明确电流表、电压表
所测的电路，把已知条件写到对应的元件附近，运用欧姆定律、电功率
的电流公式求解相关物理量。
2.对于敏感元件类的动态电路，需明确敏感元件的电学量（如电阻、
电流、电压）随其影响因素（如温度、压力、气体浓度）的变化关系
（通常以特性曲线的形式呈现），既要会分析变化趋势和极值，又要能
根据题意和临界条件从中提取有用的信息。
3.对于开放性的设问，结合题目设定的条件进行推理和计算。

## Slide 5
例1 （2023·广西）实践基地芒果获丰收，为筛选优质大果，设计自动
筛选装置如图Z4-1甲所示，检测装置电路如图Z4-1乙所示，电源电压恒
为，电阻为 ， 为压敏电阻，其阻值随压力变化关系如图
Z4-1丙所示。当电路电流小于 时，不达标的芒果将被推离传送带，
达标芒果继续被传送到指定位置，实现自动筛选。
图Z4-1

## Slide 6
图Z4-1
（1）若与的阻值相等，则求 消耗的电功率；
（2）此装置能筛选出重力至少为多大的芒果？
（3）若想筛选出重力至少为的芒果，有同学建议：仅适当增加 的
阻值即可。你认为他的建议可行吗？请通过计算做出判断。

## Slide 7
方法点拨 （1）知道电源电压和两电阻的阻值相等，根据串联电路的电
阻特点和求出 消耗的电功率；（2）根据欧姆定律求出电
路电流为 时电路中的总电阻，利用串联电路的电阻特点求出压敏
电阻的阻值，由题图丙找出此时压敏电阻受到的压力，进而求出此装置
能筛选出的芒果的最小重力；（3）由题图丙找出压力为 时压敏电阻
的阻值，此时电路电流仍为 ，由串联电路的电阻特点和欧姆定律，
求出压力为时的阻值，与 的原始阻值进行比较，进而做出判断。

## Slide 8
（1）若与的阻值相等，则求 消耗的电功率；
图Z4-1

## Slide 9
图Z4-1
解：（1）由题图乙可知，
与 串联，电流表测电路中的电流。由
欧姆定律可得，此时电路中的电流为
则 消耗的电功率为

## Slide 10
（2）此装置能筛选出重力至少为多大的芒果？
图Z4-1

## Slide 11
图Z4-1
（2）由欧姆定律可知，当
时电路中的总电阻为
此时压敏电阻的阻值为
由题图丙可知，此时压敏电阻受到的压力为 ，即此装置能筛选出重
力至少为 的芒果。

## Slide 12
（3）若想筛选出重力至少为的芒果，有同学建议：仅适当增加 的
阻值即可。你认为他的建议可行吗？请通过计算做出判断。
图Z4-1

## Slide 13
（3）由题图丙可知，压敏电阻的阻值
随着压力的增大而减小，当压力为 时，
压敏电阻的阻值 。为了筛选出
重力至少为 的芒果，由串联电路的电
阻特点可知， 的阻值应调整为
因此，将的阻值由 增大到 ，可以将重力至少为 的芒果
继续传送到指定位置，该建议可行。

## Slide 14
考点专练
1.小明给学校劳动实践基地的蔬菜大棚设计了一个测量空气湿度的电路。
如图Z4-2甲所示，电源电压恒为。定值电阻的阻值为 ，电压
表的量程为。湿敏电阻的阻值随空气湿度 的变化关系如图
Z4-2乙所示，则：
图Z4-2

## Slide 15
（1）当空气湿度为 时，电压表的示数为多少？
图Z4-2
（2）该装置所能测量的最大空气湿度 为多少？
（3）在不改变电压表量程的情况下，若要提高该装置所能测量的最大
空气湿度值，则请写出一种简便可行的方法。

## Slide 16
（1）当空气湿度为 时，电压表的示数为多少？
图Z4-2

## Slide 17
图Z4-2
解：（1）由题图甲可知，定值电阻和湿敏电阻
串联，电压表测定值电阻 两端的电压。由题
图乙知，当空气湿度为时，湿敏电阻 的
阻值为 。串联电路的总电阻等于各部分
电阻之和，由欧姆定律可得，此时通过电路的
电流为
此时电压表的示数为

## Slide 18
（2）该装置所能测量的最大空气湿度 为多少？
图Z4-2

## Slide 19
（2）电压表的量程为 ，则电压表的
示数最大为 。串联电路各处电流相等，
由欧姆定律可得，此时通过电路的电流为
由串联电路的电压规律和欧姆定律可得，此时湿敏电阻接入电路的阻值
为
由题图乙可知，该装置所能测量的最大空气湿度为 。

## Slide 20
图Z4-2
（3）不改变电压表量程，提高该装置所能测
量的最大空气湿度值，湿敏电阻接入电路的阻值
变小，若定值电阻的阻值不变，则由欧姆定律可
知通过电路的电流变小，由串联电路的电阻规律
和欧姆定律可知，可适当减小电源电压。

## Slide 21
二、电路的设计
典题精析

## Slide 22
方法指津
1.分析题意，了解设计目的，利用串、并联电路的特点达到设计目
的。必须满足所有条件才能正常工作的一般为串联，只需满足部分条件
就可以独立工作的一般为并联。
2.选择题通常用逆推法，即从选项中的电路逐一检验，选出符合题
意的选项，但同时还要注意节能等经济性原则，由此选出最优解。
3.局部短路：将开关和某段电路并联接入电路中，断开开关时各用
电器正常工作，闭合开关时，与开关并联的部分用电器因被短接而停止
工作，而其他用电器能正常工作。开关的这种连接方式叫作短路开关。

## Slide 23
例2 （2024·湖南邵阳·模拟）如图Z4-4所示的“坐位体前屈测试仪”可测
试人体柔韧性，手向左推物块，仪器示数就变大。小科设计了一个模拟
电路，要求当滑动变阻器的滑片向左滑动时，电表示数增大。下列电路
中最符合要求的是( )
图Z4-4
A. B. C. D.

## Slide 24
方法点拨 首先识别电路的连接方式，然后根据压力的改变，判断滑动
变阻器接入电路的阻值的变化，最后根据欧姆定律判断电压表和电流表
示数的变化。

## Slide 25
【解析】由题图A可知，闭合开关，电路为并联电路，电流表测量滑动
变阻器的电流，当滑片向左滑动到最左端时，会造成电源短路，故A错
误。由题图B可知，闭合开关，电路为并联电路，电流表测量定值电阻
的电流，因为并联电路各支路之间互不影响，滑片向左滑动时电流表的
示数不变，且滑片滑到最左端时，会造成电源短路，故B错误。

## Slide 26
由题图C可知，电路为串联电路，电压表测量滑动变阻器两端的电压，当
滑片向左滑动时，滑动变阻器接入电路的电阻减小，根据串联电路的分压
关系可知，滑动变阻器两端的电压变小，故电压表的示数变小，故C错误。
由题图D可知，电路为串联电路，电压表测量定值电阻两端的电压，当滑
片向左滑动时，滑动变阻器接入电路的电阻减小，电路总电阻变小，电路
中电流变大，定值电阻的阻值不变，则定值电阻两端的电压变大，电压表
的示数变大，故D正确。
【答案】D

## Slide 27
图Z4-5
3.（2024·山东菏泽·模拟）酒后开车是造成交通事
故的主要原因，交警部门利用呼气式酒精测试仪来
检测酒驾。如图Z4-5所示，酒精气体传感器 的阻
值随酒精气体浓度的增大而减小， 为定值电阻
（起保护电路的作用），酒精浓度的大小由电流表
的示数来显示。请根据以上信息，将虚线框中呼气式酒精测试仪的简易
电路图补充完整（电流表和开关未画出）。
考点专练

## Slide 28
图Z4-5
【解析】由题意可知，酒精气体传感 的阻
值随酒精气体浓度的增大而减小， 为定值
电阻；将与 串联接入电路中，当酒精浓
度增大时， 的阻值减小，电路中的总电阻
减小，由欧姆定律可知，电路中的电流增大，
电流表的示数增大。

## Slide 29
【答案】如答图Z4-1所示
答图Z4-1

## Slide 30
请完成第223~224页【备考练习】习题

## Slide 31
二、电路的设计
备考练习 专项突破四 动态电路分析与电路设计

## Slide 32
提分练
1.（2023·江苏宿迁·中考）下列电路中，符合直行方向交通信号灯
（只考虑红灯和绿灯）模拟设计的是( )
D
A. B. C. D.

## Slide 33
2.（2023·江苏泰州·中考）为了安全，汽车行驶时驾驶员必须系好安全
带。当系好安全带时，相当于闭合开关，指示灯不亮；未系好安全带时，
相当于断开开关，指示灯发光。符合上述要求的正确电路图是( )
C
A. B. C. D.

## Slide 34
3.（2024·黑龙江·模拟）一种电加热眼罩如图ZB4-1
所示，可以缓解眼疲劳，它内部有两个发热电阻，
当开关 闭合时，为低温状态；再闭合开关，为
高温状态；若只断开开关 ，眼罩停止发热。以下
简化模拟电路设计正确的是( )
A
图ZB4-1
A B C D

## Slide 35
4.（2024·江苏常州·中考）海水盐浓度越大，其导电性越好，固定间距
金属片、之间海水的电阻越小。下列电路中，电源电压恒定， 为
定值电阻，闭合开关， 盐浓度越大，电表示数越大的是( )
A. B. C. D.

## Slide 36
【解析】图A中，电压表测 两端的电压，海水浓度越大，金属片A、B
之间海水的电阻越小，由串联电路的分压原理可知，A、B之间的电压
越小，则 两端的电压越大，故A正确。图B中，电压表测金属片A、B
两端的电压，海水浓度越大，金属片A、B之间的电阻越小，由串联电
路的分压原理可知，A、B之间的电压越小，故B错误。图C中，电压表
测量电源电压，因电源电压恒定，因此电压表示数不变，故C错误。图
D中，电流表测量通过的电流，电源电压恒定，电阻 不变，由欧姆
定律可知电流表的示数不变，故D错误。
【答案】A

## Slide 37
图ZB4-2
5.（2024·广西柳州·模拟）广西的南风天空气
湿度 （用百分数表示）较大，会使人感觉
不舒适（人体感觉比较舒适的湿度 范围是
）。小明设计了一款湿度计，从
湿度计（由小量程电流表改装而成）指针所
（1） 内电路消耗的电能；
（2）电阻 的阻值；
（3）此时的空气湿度，并判断人体感觉是否舒适。
指刻度可知湿度大小，其原理如图ZB4-2甲所示。为 的定值
电阻，电源电压恒为， 为湿敏电阻，其阻值随空气湿度的变化关系
如图ZB4-2乙所示。当电流表示数为 时，求：

## Slide 38
图ZB4-2
解：(1)由题图甲可知，与 串联，
电流表测量电路中的电流。当指
针所指湿度对应电流表示数为
时， 内电路消耗的电能为

## Slide 39
图ZB4-2
（2）由 可得，电路中的总电阻为
根据串联电路的电阻特点可知，电阻
的阻值为
（3）由题图乙可知，当湿敏电阻的阻值为 时，空气的湿度
为。因为人体感觉比较舒服的湿度范围是 ，所以此
时的空气湿度人体感觉舒适。

## Slide 40
图ZB4-3
6.（2024·广西河池·模拟）小明利用热敏电阻制作高温
报警器，要求环境温度达到或超过某一温度 时，报
警器报警，其电路如图ZB4-3所示，图中电源电压
，定值电阻 ，热敏电阻 的阻值随
环境温度 变化的情况如下表所示。当报警器两端电压
达到或超过 时，报警器报警。
环境温度 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
热敏电阻 | 600 | 440 | 280 | 180 | 110 | 80 | 70
 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
 | 600 | 440 | 280 | 180 | 110 | 80 | 70

## Slide 41
（3）若只将电源电压提高到，则是否
能够将报警温度 设置为 ？请通过
计算说明。
图ZB4-3
（1）求当环境温度为 时电路中的电流。
（2）求 的值。

## Slide 42
图ZB4-3
解：（1）两个电阻串联接入电路，当温度刚达到
时报警器两端电压 时，报警器报警，
此时通过电路的电流为

## Slide 43
图ZB4-3
（2）由串联电路的电压规律可知，此时热敏
电阻两端的电压为
由 可得，热敏电阻接入电路的阻值为
由表可知，当 时， 。

## Slide 44
图ZB4-3
（3）若将报警温度设置为 ，则由表可
知此时热敏电阻接入电路的阻值 ，由
可得，热敏电阻两端的电压为
电源电压为
故只将电源电压提高到，能够将报警温度设置为 。

## Slide 45
冲刺练
7.（2024·山东聊城·中考）（多选）小慧乘坐公交车时发现，加速前行
时乘客上身向后仰，减速前行时乘客上身向前倾，她受此启发设计了一
款可显示物体相对运动方向的装置。装置中滑片与物体 可一起移动，
当物体相对导轨向后移动时，电表示数增大；当物体 相对导轨向前
移动时，电表示数减小。下列电路图符合以上要求的有( )
A. B. C. D.

## Slide 46
【解析】图A中，电压表测量电阻右侧电阻分得的电压，当物体 相
对导轨向后移动时，滑动变阻器接入电路的电阻不变，由欧姆定律可知
电路中的电流不变，但与电压表并联部分的电阻变大，由 可知电
表示数增大，故A符合题意。图B中，电压表测量电阻 左侧电阻分得的
电压，当物体 相对导轨向后移动时，滑动变阻器接入电路的电阻不变，
由欧姆定律可知电路中的电流不变，但与电压表并联部分的电阻变小，
由 知电表示数变小，故B不符合题意。图C中，电流表测量电路
中的电流，当物体 相对导轨向后移动时，滑动变阻器接入电路的电阻

## Slide 47
变大，由欧姆定律可知电路中的电流变小，电表示数变小，故C不符合
题意。图D中，电流表测量电路中的电流，当物体 相对导轨向后移动
时，滑动变阻器接入电路的电阻变小，由欧姆定律可知电路中的电流变
大，电表示数变大，故D符合题意。
【答案】AD

## Slide 48
图ZB4-4
8.（2024·四川泸州·中考）一辆新能源电动汽车具有车速提醒功能，当车
速过快时，提醒驾驶员需要减速。图ZB4-4甲为该车提醒功能的简化电路
图，电源电压为，定值电阻的阻值为 ， 为阻值随车速变化的
电阻，其阻值随车速变化的关系如图ZB4-4乙所示。当车速达到
时，观察到电压表的示数为 ，且报警铃声响起。该车驶入某高速服务
区充电，充电后电桩显示屏的信息如下：充电电压，时间,
单价元/ ，费用43.2元。求：
（1）本次充电的电流；
（2）当车速减为零时，电压表的示数；
（3）当电压表的示数为 时，此车的速度。

## Slide 49
解：（1）由题意可得，充电消耗的电能为43.2元 元/
，充电时间 ，则充电的电功率为
由 可得，充电的电流为
图ZB4-4

## Slide 50
（2）由题图甲可知，与串联，电压表测量 两端的电压。由题
图乙可知，当车速为0时， ，由欧姆定律可知电路中的电流
为
两端的电压（即电压表示数）为
图ZB4-4

## Slide 51
图ZB4-4
（3）当车速为 时，电压表的示数
，则定值电阻 的电压为
电路中电流为
此时的阻值为
当电压表的示数时，定值电阻 的电压为

## Slide 52
电路中电流为
此时的阻值为
由题图乙和一次函数的特点可知， 的阻值每增
加 ，车速增加。因 ，
故此时车的速度为 。
图ZB4-4

## Slide 53
9.（2024·广西南宁·模拟）每年5、6月份，广西多地都会受到台风侵袭，
造成巨大的经济损失，为测量风速，某实验小组设计了如图ZB4-5甲所示
的一款简易风速仪，其电路如图ZB4-5乙所示。电源电压恒定， 为压
敏电阻，有风时迎风板受到的压力能大小不变地传递给， 的阻值随
风速大小变化的关系如表格所示。读出电表示数，即可知此时的风速。
图ZB4-5

## Slide 54
风速/ | 0 | 2 | 6 | 12 | 14 | 18
 | 150 | 125 | 95 | 60 | 15 | 6
 | 0 | 2 | 6 | 12 | 14 | 18
 | 150 | 125 | 95 | 60 | 15 | 6
图ZB4-5
（1）当风速为零时，电流表示数为，求 消耗的电功率；
（2）再次调节风速为时，电流表示数为 ，求电源电压
和 的阻值；

## Slide 55
（3）若电压表的量程为，电流表的量程为 ，在保证电
路安全的前提下，求该风速仪能测量的最大风速。
图ZB4-5

## Slide 56
图ZB4-5
解：（1）当风速为零时，由表格可知此时
的电阻为 ，电流表的示数为，则 消耗的电功率为
风速/ | 0 | 2 | 6 | 12 | 14 | 18
 | 150 | 125 | 95 | 60 | 15 | 6
 | 0 | 2 | 6 | 12 | 14 | 18
 | 150 | 125 | 95 | 60 | 15 | 6

## Slide 57
（2）由（1）可知，当风速为0时， 的电
阻为 ，电流表的示数 ，则电源
电压为 ①
当风速为时，由表格可知的电阻为 ，此时电流表示数
，则电源电压为 ②
联立①②两式可解得， 。
风速/ | 0 | 2 | 6 | 12 | 14 | 18
 | 150 | 125 | 95 | 60 | 15 | 6
 | 0 | 2 | 6 | 12 | 14 | 18
 | 150 | 125 | 95 | 60 | 15 | 6

## Slide 58
（3）在保证电路安全的情况下，电压表、
电流表均不能超量程，由表格可知风速越大，
的电阻越小，则 两端的电压越小。当电压
表的示数最大为时，设 的电阻为
，由串联电路的分压特点可得 ，即
解得 ，此时电路中的电流为
由表格可知此时风速为 ，故在保证电路安全的前提下，该风速仪
能测量的最大风速为 。

## Slide 59
2.（2024·辽宁铁岭·模拟）小涵设计了一种测定风力的装置，如图Z4-3
甲所示。迎风板与压敏电阻 连接，工作时迎风板总是正对风吹来的方
向。压敏电阻的阻值随风力的变化而变化，其阻值与风力 关系如图
Z4-3乙所示。已知电源电压为不变，定值电阻的阻值为 ，电压
表的量程为 。求：
图Z4-3

## Slide 60
（1）无风时，电压表的示数和压敏电阻 的电功率；
图Z4-3
（2）电路正常工作时，该装置所能测量的最大风力；
（3）在不改变电压表量程的情况下，若要提高该装置所能测量的最大
风力，则请你写出一种简便可行的方法。

## Slide 61
解：（1）由题图甲可知，与串联，电压表测 两端的
电压。由题图乙可知，无风时压敏电阻的阻值
，由串联电路的电阻规律和欧姆定律可得，
电路中的电流为
电压表的示数为
压敏电阻 的电功率为

## Slide 62
图Z4-3
（2）当电压表的示数最大时，电路中的
电流最大，压敏电阻的阻值最小，此时风力
最大。当能测量的风力最大时，由串联电路
的电压规律可得，压敏电阻两端的电压为
串联电路中各处的电流相等，此时电路中的最大电流为
，即
解得 ，由题图乙可知，该装置所能测量的最大风力为
。

## Slide 63
（3）由题图乙可知，压力越大，的阻值越小；由于 两端的最大
电压一定，电源电压不变时， 两端的最小电压也不变。在不改变电压
表量程的情况下，由串联电路的分压规律可知，可将定值电阻 换为阻
值较小的电阻或在定值电阻 两端并联一个阻值适当的电阻。