## Slide 2
复习讲义
第一篇 基础过关
第五部分 电学与电磁现象
第十五章 生活用电

## Slide 3
第25讲 家庭电路 安全用电
要点梳理

## Slide 5
易错集锦
下列关于家庭电路和安全用电的说法正确的是( )
A
A.在家庭电路中装有保险盒或空气开关
B.控制电灯的开关与这个电灯是并联的
C.人站在绝缘物上不会触电
D.家用电器的金属外壳不必接地

## Slide 6
第25讲 家庭电路 安全用电
典题精析

## Slide 7
考点1 家庭电路
抢分攻略
1.三脚插头与三孔插座对应，中间的脚接地线，能避免因用电器金
属外壳漏电而发生触电事故。
2.试电笔可以辨别火线和零线，其使用方法是笔尖接触被测导线，
手接触尾部金属体，使氖管发光的是火线，使氖管不发光的是零线。
3.导致家庭电路电流过大的原因：①短路（火线和零线通过导线直
接连通）；②用电器的总功率过大。过大的电流会产生大量热量，使保
险丝熔断或空气开关“跳闸”。

## Slide 8
图25-1
例1 （2024·天津·中考）图25-1为部分家庭电
路示意图，其中连接正确的是( )
A.① B.② C.①③ D.②③

## Slide 9
图25-1
方法点拨 家庭电路连接注意事项：①各用
电器并联；②开关与用电器串联，且接在
火线与用电器之间；③螺口灯泡的螺旋套
接零线；④三孔插座接线“左零右火上接
地”，二孔插座接线“左零右火”；⑤保险丝
接在火线上；⑥两导线实际连通的交点处画实心圆点，无实心圆点的表
示导线空间交叉但不连接。

## Slide 10
图25-1
例1 （2024·天津·中考）图25-1为部分家庭电
路示意图，其中连接正确的是( )
A
A.① B.② C.①③ D.②③
【解析】题图中①为三孔插座，接线“左零右
火上地”，故①正确；题图中开关与灯串联，
但开关接在零线与灯之间，这样灯在断开开关时还和火线相连，接触灯
时容易发生触电事故，故②错误；图中③为两孔插座，接线“左零右地”，
故③错误。

## Slide 11
1.（2024·广西梧州·模拟）小芊家的空气开关“跳闸”后，手动使它复位，
但又立即“跳闸”，导致这种现象的原因不可能是( )
A
A.电路中出现断路现象 B.电路中用电器总功率过大
C.电路中出现短路现象 D.空气开关的额定电流过小
考点专练

## Slide 12
2.（2023·辽宁锦州·中考）小明家的部分家庭电路如图25-2所示，请在
括号内标出火线和零线，并将拉线开关控制的灯泡连入电路中。
图25-2

## Slide 13
【答案】如答图25-1所示
答图25-1
【解析】氖管发光时试电笔接触的是火线，则另一条是零线。开关接火
线，再接灯泡顶端的金属点，灯泡的螺旋套直接接入零线。

## Slide 14
考点2 安全用电
抢分攻略
1.常见的触电类型：①低压触电（人体与火线接触）；②高压触电
（高压电弧触电或跨步电压触电）。
2.触电、电起火问题的处理：先断开电源，再采取相应救援措施
（电起火不能直接用水泼）。

## Slide 15
图25-3
例2 （2024·江苏宿迁·中考）为了市民电动车充电安
全，很多地方都配备了如图25-3所示的安全充电区。
关于电动车的安全用电，下列说法正确的是( )
A.用湿抹布擦拭充电插口 B.当充电电动车失火时，用水浇灭
C.湿衣服可晾晒在充电的电动车上 D.充电结束，断开开关，拔下插头

## Slide 16
图25-3
方法点拨 安全用电常识：发现有人触电，先切断
电源再进行相应的救治；不要用湿布擦拭正在工
作的用电器或插座，不要在电线上晾晒衣服，不
要在高压线附近钓鱼、放风筝；有金属外壳的用
电器外壳必须接地；导线的绝缘皮破损要及时更
换，不要在同一插线板上同时使用多个大功率用电器；雷雨天气，不要
站在大树下避雨，不要用有金属撑杆的雨伞。

## Slide 17
【解析】生活用水是导体，用湿抹布擦拭充电插口，容易使人触电，故
A错误；用电器失火时，用水灭火，容易让施救者发生触电事故，故B
错误；生活用水是导体，湿衣服晾晒在充电的电动车上，容易使电路短
路，故C错误。充电结束，应切断电源，故D符合安全用电原则。
图25-3
【答案】D

## Slide 18
考点专练
3.（2024·湖北·中考）下列做法符合安全用电原则的是( )
B
A.用电水壶烧水时紧靠插线板 B.更换灯泡前先断开电路
C.在电暖器上烘烤衣物 D.插座上的插头长期不拔
4.（2023·广西·中考）家中同时使用多个大功率用电器，很容易造成导
线中______过大而发生火灾；直接用手去拔绝缘皮破损的电源插头，可
能因接触______（选填“火线”或“零线”）造成触电。
电流
火线

## Slide 19
5.（2023·湖南株洲·中考）（多选）在生活和工作中，应注意安全用电
和科学防雷。下列做法符合要求的是( )
AB
A.电动机的外壳
接地
B.开关接在火线和
灯泡之间
C.靠近高压线掉
落区
D.雷雨时树下避
雨

## Slide 20
请完成第228~229页【备考练习】习题

## Slide 21
第25讲 家庭电路 安全用电
备考练习 第25讲 家庭电路 安全用电

## Slide 22
达标练
1.（2024·江苏无锡·中考）下列做法符合安全用电原则的是( )
D
A.在电线上晾晒衣物 B.私拉电线给电瓶车充电
C.在高压线下放风筝 D.用电器的金属外壳接地
2.（2024·山东菏泽·中考）下列做法符合安全用电原则的是( )
B
A.用湿手将吹风机的插头插在电源上
B.发现用电器着火，立即切断电源
C.电水壶的电源线绝缘皮破损仍继续使用
D.多个大功率用电器在一个插排上同时使用

## Slide 23
3.（2024·黑龙江牡丹江·中考）下列做法符合安全用电原则的是( )
D
A.双手分别接触到火线和零线
B.接触破损用电器中的火线
C.小孩玩耍时将手指塞进插座
D.使用试电笔时，用指尖抵住上端的金属帽
4.（2023·广西·中考）（多选）下列关于家庭电路的说法正确的是
( )
AB
A.电饭锅与电视机并联 B.开关与所控制的用电器串联
C.保险丝由熔点高的合金制成 D.电能表测量的是电路两端的电压

## Slide 24
图B25-1
5.（2023·江苏徐州·中考）对于如图B25-1
所示的部分家庭电路，下列说法正确的是
( )
D
A. 是零线
B.导线、之间的电压为
C.灯泡和接在插座上的用电器串联
D.试电笔检查插座右孔，氖管会发光

## Slide 25
图B25-2
6.（2024·广东广州·中考）如图B25-2所示，
某家庭电路的输电线甲、乙从右端进户。闭
合开关， 灯发光、电风扇正常工作，
用试电笔检测插座，只有检测右孔时氖管发
D
A.电风扇短路 B.插座两孔短路
C.输电线甲、两点之间断路 D.输电线甲、 两点之间断路
光。由于出现故障，电风扇停止工作， 灯仍发光，用试电笔检测插
座两孔，氖管均发光。该故障是( )

## Slide 26
7.（2023·湖北孝感·中考）小明设计了一种晚上自动给花草浇水的电路。
光控开关在天黑时闭合，湿敏开关 在土壤过于干燥时闭合。浇花器
仅在土壤过于干燥的夜间才开始工作，对花草进行浇水。下列电路既满
足上述条件，又符合安全用电原则的是( )
A. B. C. D.

## Slide 27
【解析】由题意可知，土壤过于干燥的夜间，浇花器才开始工作；白天，
即使土壤干燥，浇花器也不工作，说明两个开关不能独立工作，即两个
开关应串联，并且与火线相连，再和浇花器串联，故A符合要求。
【答案】A

## Slide 28
8.（2024·广西贵港·模拟）“珍爱生命，安全用电”是同学们日常生活中
必须具备的安全意识。在家庭电路中，为了用电安全，控制用电器的开
关要连接在______和用电器之间，有金属外壳的家用电器在使用时，金
属外壳一定要与______相连。（均选填“火线”“零线”或“地线”）
火线
地线

## Slide 29
图B25-3
9.（2024·江西九江·模拟）如图B25-3所示，小明
正在使用试电笔辨别正常家庭电路中三孔插座的
火线与零线，此时试电笔的氖管________（选填
“发光”或“不发光”）。将电烤箱的插头刚插入此
不发光
插头短路
插座（未闭合电烤箱的开关），家里的空气开关就“跳闸”了，其原
因可能是__________。

## Slide 30
提分练
10.（2024·广西柳州·模拟）（多选）据报道，某地一住户私拉电线到用
钢管搭建的帐篷中，导致一名小女孩因与钢管接触而发生了触电事故。
当时家庭电路的一部分如图B25-4所示，下列分析正确的是( )
图B25-4
A.女孩触电时，钢管与 连接
B.女孩接触钢管时，与大地之间的电压为
C.若断开开关，钢管连接 点，则女孩接触钢管时
一定不会触电
D.若女孩穿的鞋子是绝缘的，则她可能不会触电

## Slide 31
【解析】开关接在火线与用电器之间，故A为火线；女孩发生触电时，
其通过钢管接触了火线，女孩与大地之间的电压为 ，故A错误，B
正确。若断开开关 ，钢管连接A点，女孩接触它，相当于女孩接触了火
线，可能会造成触电事故，故C错误。若女孩穿的鞋子是绝缘的，则电
流不会经过人体流向大地，不会造成触电事故，故D正确。
图B25-4
【答案】BD

## Slide 32
11.（2024·广东汕头·模拟）小刚家的一个插座如图B25-5甲所示，小刚
用试电笔接触插座的孔，氖管发光，则 孔接的是____线；图B25-5乙
是一个台灯的电路示意图，当把台灯接入电路时，为了安全，应将台灯
插头的___（选填“”或“”）插脚插入 孔。
图B25-5
火

## Slide 33
12.（2023·广东深圳·模拟）某酒店的房卡及插卡槽如图B25-6甲所示，
它相当于一个开关，只有房卡插入卡槽里，房间内的灯和插座才能工作，
房卡抽出卡槽，全房间断电。请根据实际情况在图B25-6乙中画出完整
的实物电路图。
图B25-6

## Slide 34
【解析】由题意可知，灯泡和三孔插座并联，其中灯泡开关与其控制的
灯泡串联在一条支路上，火线先连接螺丝口灯泡的金属顶点，螺旋套直
接连接在零线上；插座在另一条支路上，插座的右孔接火线，上孔接地
线；房卡开关（总开关）处于干路上，接在并联支路和火线之间。
图B25-6
【答案】如答图B25-1所示
答图B25-1

## Slide 35
冲刺练
图B25-7
13.（2023·广东清远·模拟）某学校开展了主题是
“安全用电，珍惜生命”的安全教育活动，下列是
活动的部分内容：在如图B25-7甲所示的家庭电
路中，两个虚线框中分别连入了电灯和开关，
2
零线上、之间断路
用电器的总功率过大
则方框___中为开关；闭合开关后，发现电灯不亮，使用试电笔测试 、
、三点时试电笔的氖管均发光，测试 点时试电笔的氖管不发光，则
该电路的故障为____________________；如图B25-7乙所示，造成家庭
电路中电线燃烧的原因是____________________。