## Slide 2
复习讲义
第一篇 基础过关
第五部分 电学与电磁现象
第十六章 电与磁

## Slide 3
第27讲 电动机 磁生电
要点梳理

## Slide 5
易错集锦
下列设备中，应用了通电导线在磁场中受力的作用的是_____，应用了
电磁感应现象的是_____。（均选填字母代号）
A.电动机
B.发电机
C.动圈式扬声器
D.动圈式话筒
E.磁浮列车
F.电磁起重机
G.手机无线充电器
H.电风扇

## Slide 6
第27讲 电动机 磁生电
典题精析

## Slide 7
考点1 磁场对通电导线的作用 电动机
抢分攻略
1.通电导线在磁场中受到力的作用，仅当电流方向或磁场方向其中
一个因素改变时，导线受力、运动方向才改变。
2.电动机的工作原理是通电线圈在磁场中受到力的作用而发生转动，
其线圈的转动方向受磁场方向、电流方向的影响，在其工作过程中将电
能转化为机械能。

## Slide 8
3.电动机的应用：电风扇、洗衣机、电动汽车、机器人、无人机、
机床、电梯。
4.扬声器的工作原理与电动机相同，即在其线圈中通入随声音信号
变化的电流，当线圈中电流的方向改变时，线圈受到力的方向改变，带
动与线圈相连的纸盆振动，纸盆振动发声。

## Slide 9
图27-1
例1 （2024·广西·中考）（多选）如图27-1所示，
兴趣小组制作了一个电动机，给线圈通电，轻轻
一推，线圈就会持续转动。下列关于电动机的说
法正确的有( )
A.电动机主要由磁体和线圈组成
B.电动机主要把动能转化为电能
C.对调电源正、负极可以改变线圈的转动方向
D.电流通过线圈产生的热量与线圈的电阻无关

## Slide 10
方法点拨 电动机中线圈的转动方向由电流方向和磁场方向决定，故改
变线圈的转动方向的方法：①仅改变电流方向（如对调电源的正、负
极）；②改变磁场方向（如对调磁铁的磁极）。
图27-1
【答案】AC

## Slide 11
考点专练
图27-2
1.（2024·广东·中考）将自制的电动机接入电
路，如图27-2所示，其中支架 是______
（选填“导体”或“绝缘体”）。闭合开关，线
圈开始转动，磁场对线圈____（选填“有”或
“无”）作用力。仅调换磁体的磁极，线圈转
动方向与原转动方向______。
导体
有
相反

## Slide 12
图27-3
2.（2023·广西·中考）如图27-3所示，某兴趣小组利用干电
池、铜线框和磁铁制作一个“爱心”电动机，“爱心”能绕电池
转动。下列家用电器与“爱心”电动机工作原理相同的是
( )
B
A.电饭锅
B.电风扇
C.手电筒
D.电视机

## Slide 13
图27-4
3.（2024·辽宁·中考）（多选）如图27-4所示，某同
学自制了一个扬声器，将线圈紧密粘贴在纸杯底部，
在线圈上方放置一个强磁铁，在线圈中通入交变电流
后，纸杯振动发声。下列说法正确的有( )
AB
A.该扬声器与电动机的工作原理相同
B.磁场对线圈的力的方向随电流方向改变而改变
C.线圈带动纸杯振动是电磁感应现象
D.线圈中的电流不会产生磁场

## Slide 14
考点2 磁生电
抢分攻略
1.判断能否产生感应电流的方法：是否同时满足“闭合回路”和“导体
做切割磁感线运动”。
2.发电机的工作原理是电磁感应现象（磁场中的线圈转动时切割磁
感线，电路中产生电流），感应电流的方向受导体切割磁感线的运动方
向和磁感线方向的影响，在其工作过程中将机械能转化为电能。
3.动圈式话筒的工作原理与发动机相同，即对着话筒说话或唱歌时，
声音使膜片振动，与膜片相连的线圈在磁场中也随之振动，于是产生感
应电流。

## Slide 15
例2 （2023·广西·中考）如图27-5所示，导体 沿竖直方向运动，灵敏
电流计指针______偏转；若导体沿 方向运动，灵敏电流计指针____
偏转。（两空均选填“会”或“不会”）
不会
会
图27-5
方法点拨 导体是否做切割磁感线运动是判断闭合电路中有无感应电流
的关键。

## Slide 16
考点专练
4.（2024·四川宜宾·中考）安检时，当金属探测仪靠近金属物体，会产
生感应电流，发出警示信号。下列实验装置中与其工作原理相同的实验
装置是( )
A
A. B. C. D.

## Slide 17
图27-6
5.（2024·安徽·中考）图27-6为动圈式话筒
的简化示意图。磁铁固定在适当的位置，
线圈与膜片连接，声波可使膜片左右振动
从而带动线圈振动，线圈中就产生电流，
实现声信号到电信号的转变，其工作原理
是( )
D
A.磁场对通电导线的作用 B.电流的热效应
C.电流的磁效应 D.电磁感应

## Slide 18
第27讲 电动机 磁生电
实验与探究

## Slide 19
实验 探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件
实验 方法 | ___________________________________________________________________________________________________ | 实验装置
 |  | ___________________________________________________________
注意 事项 | （1）电路必须是闭合的，导体 是闭合电路的一部分 （2）要选用磁性较强的磁铁进行实验 | 
实验 方法 | ___________________________________________________________________________________________________ | 实验装置
 |  | ___________________________________________________________
注意 事项 |  | 
. .
. .
. .
. .
. .
. .

## Slide 20
实验 结论 | 闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中产 生电流，这就是电磁感应现象 | 
评估 交流 | 使实验现象更明显的方法：①换用磁性较强的磁铁；②加快导体 的运动速度；③换用灵敏度较高的电流计 | 
深入 拓展 | 实际应用：发电机；能的转化：机械能转化为电能 | 
续表
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

## Slide 21
图27-8
例 （2024·陕西·中考）“探究导体在磁场中运动
时产生感应电流的条件”的实验装置如图27-8所示。
（1）闭合开关后，观察各种情况下灵敏电流计指
针偏转情况，将实验现象记录在下表中。分析实验
现象可知：闭合电路中的一部分导体在磁场中做
________运动时，电路中会产
生感应电流。产生感应电流时，
导体 相当于电路中的_____
（填电路元件名称）。
实验次数 | 导体 在磁场中的运动情况 | 灵敏电流计指针 偏转情况
1 | 静止 | 不偏转
2 | 上下运动 | 不偏转
3 | 左右运动 | 偏转
实验次数 |  | 灵敏电流计指针 偏转情况
1 | 静止 | 不偏转
2 | 上下运动 | 不偏转
3 | 左右运动 | 偏转

## Slide 22
（2）若要探究感应电流方向与磁场方向的关系，应保持导体 运动方
向不变，将________对调，观察灵敏电流计指针偏转情况。
图27-8
（3）下列物品中，应用该实验结论工作的是________（填字母代号）。
A.电风扇 B.手摇发电手电筒

## Slide 23
（1）闭合开关后，观察各种情况下灵敏电流计指针偏转情况，将实验
现象记录在下表中。分析实验现象可知：闭合电路中的一部分导体在磁
场中做____________运动时，电路中会产生感应电流。产生感应电流时，
导体 相当于电路中的______（填电路元件名称）。
实验次数 | 导体 在磁场中的运动情况 | 灵敏电流计指针偏转情况
1 | 静止 | 不偏转
2 | 上下运动 | 不偏转
3 | 左右运动 | 偏转
实验次数 |  | 灵敏电流计指针偏转情况
1 | 静止 | 不偏转
2 | 上下运动 | 不偏转
3 | 左右运动 | 偏转
切割磁感线
电源

## Slide 24
（2）若要探究感应电流方向与磁场方向的关系，应保持导体 运动方
向不变，将______________对调，观察灵敏电流计指针偏转情况。
磁体的、极
图27-8
（3）下列物品中，应用该实验结论工作的是___（填字母代号）。
B
A.电风扇 B.手摇发电手电筒

## Slide 25
拓展考问
在上例实验中，灵敏电流计的作用不包括___。（填字母代号）
C
A.判断感应电流是否产生
B.辨别感应电流方向是否变化
C.反映导体 的电阻变化

## Slide 26
请完成第<m></m>页【备考练习】习题

## Slide 27
第27讲 电动机 磁生电
备考练习 第27讲 电动机 磁生电

## Slide 28
达标练
1.（2024·湖北·中考）下列设备利用了通电导线在磁场中受力工作的是
( )
C
A.司南 B.电饭煲 C.手持电风扇 D.风力发电机
2.（2024·海南·中考）电子计数器测量原理是通过切割磁感线产生变化
的电流计数，下列设备与计数器工作原理相同的是( )
D
A.柴油机 B.电动机 C.汽油机 D.发电机

## Slide 29
图B27-1
3.（2024·内蒙古包头·中考）如图B27-1所示，闭合开
关后风车能连续转动，下列器件的工作原理与风车转
动原理相同的是( )
A
A.电动机 B.发电机
C.指南针 D.电磁继电器

## Slide 30
图B27-2
4.（2023·辽宁铁岭·中考）我国自主研发的电磁发射器如
图B27-2所示，它是利用磁场对电流的作用把弹丸发射出
去的。下列设备中与电磁发射器的工作原理相同的是
( )
D
A.发电机
B.电铃
C.司南
D.电动机

## Slide 31
图B27-3
5.（2024·黑龙江齐齐哈尔·中考）如图B27-3所示，
闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动
时，导体中就产生电流。这种现象叫作电磁感应。
则下列装置中，利用此原理工作的是( )
B
A.电磁起重机
B.动圈式话筒
C.电磁继电器
D.扬声器

## Slide 32
6.（2024·山东日照·模拟）有的超市出口处装有报警器，若商品的软标
签未经消磁，经过检测通道时，报警器便检测到商品上的标签信号，从
而转化为电信号，发出报警声。报警器的原理与下列图中原理相同的是
( )
B
A. B. C. D.

## Slide 33
图B27-4
7.（2024·广西崇左·模拟）在如图B27-4所示
的电路中，导体棒 应选择____（选填“铁”
或“铜”）制材料。闭合开关 ，发现导体棒
向右运动，若只改变导体棒中电流方
向，则导体棒 将向____（选填“左”或“右”）
运动。
铜
左

## Slide 34
图B27-5
8.（2023·广东惠州·模拟）一款“运动手环”如图B27-5所示，
其主要部分是一段内置有一小块磁铁的密闭的空心塑料
管，管外缠绕着线圈。戴着这种手环走路时塑料管跟着
手一起运动，磁铁则在管内反复运动，线圈中便会产生
电流。我们把这种现象叫作__________现象，生活中
________（选填“发电机”或“电动机”）是根据这个原理工
作的，此机器工作时______能转化为____能。
电磁感应
发电机
机械
电

## Slide 35
提分练
图B27-6
9.（2023·辽宁锦州·模拟）如图B27-6所示，将两块磁
铁分别吸在干电池的正负极上，使两个磁铁的 极都
向外，构成了一个可以在平面上滚动的滚轮。将锡箔
纸平铺在水平桌面上，再将滚轮轻轻放在锡箔纸上，
由于锡箔纸中有电流会产生______，滚轮立刻开始向
磁场
电动机
①②
前滚动。滚轮能够滚动，其原理与________（选填“发电机”或“电动机”）
相同。若要让滚轮向相反的方向滚动，则下列操作可行的是______（选
填序号，①仅将滚轮左右换个方向；②仅将电池的正、负极对调一下；
③将两端磁铁的、 极和电池的正负极均对调）。

## Slide 36
图B27-7
10.（2024·广西南宁·模拟）探究感应电流的产生
条件的实验装置如图B27-7所示，开关闭合后，将
导体棒 沿______（选填“上下”或“左右”）方向
运动时，灵敏电流表的指针会发生偏转。实验中
将观察到的现象记录到下表中，比较实验序号1、
2可知，感应电流的方向还与__________方向有关。
左右
导体运动
序号 | 开关 | 磁场方向 | 导体 运动方向 | 指针偏转情况
1 | 闭合 | 上下 | 向左运动 | 向右偏转
2 | 闭合 | 上下 | 向右运动 | 向左偏转
序号 | 开关 | 磁场方向 |  | 指针偏转情况
1 | 闭合 |  | 向左运动 | 向右偏转
2 | 闭合 |  | 向右运动 | 向左偏转

## Slide 37
冲刺练
图B27-8
11.（2024·山东济南·中考）小红在学习了电磁感
应的知识后，用如图B27-8所示的装置重新做了
“怎样产生感应电流”的实验。
（1）她发现，如果开关处于________状态，无论
磁体怎样放置、导体棒怎样运动，灵敏电流计指
针均不偏转，这说明闭合电路是产生感应电流的必要条件。

## Slide 38
（2）如图B27-8所示，电路闭合后，下列实验操作能使灵敏电流计指针
发生偏转的是________（多选，填字母代号）。
图B27-8
A.磁体不动，导体棒水平向右运动 B.磁体不动，导体棒向斜上方运动
C.导体棒不动，磁体竖直向下运动 D.导体棒不动，磁体水平向左运动

## Slide 39
（3）小红在实验中有了新的思考：如果把灵敏电流计换成________，
就能继续探究磁场对通电导体的作用了。
图B27-8

## Slide 40
图B27-8
（1）她发现，如果开关处于______状态，无论磁
体怎样放置、导体棒怎样运动，灵敏电流计指针
均不偏转，这说明闭合电路是产生感应电流的必
要条件。
断开
（2）如图B27-8所示，电路闭合后，下列实验操作能使灵敏电流计指针
发生偏转的是______（多选，填字母代号）。
ABD
A.磁体不动，导体棒水平向右运动 B.磁体不动，导体棒向斜上方运动
C.导体棒不动，磁体竖直向下运动 D.导体棒不动，磁体水平向左运动

## Slide 41
（3）小红在实验中有了新的思考：如果把灵敏电流计换成______，就
能继续探究磁场对通电导体的作用了。
电源
图B27-8